建设项目环境影响报告表

# （试 行）

项目名称：    年产500辆专用汽车和挂车项目

建设单位（盖章）： 山东名流餐处装备股份有限公司

编制日期：二O二O年六月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产500辆专用汽车和挂车项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 山东名流餐处装备股份有限公司 |
| 法人代表 | 周本留 | 联系人 | 徐红岩 |
| 通讯地址 | 威海市环翠区羊亭镇凤凰山路763号 |
| 联系电话 | 13754619933 | 传真 | — | 邮政编码 | 264204 |
| 建设地点 | 威海市环翠区羊亭镇凤凰山路763号 |
| 立项审批部门 | 山东省发展和改革委员会 | 批准文号 | 2019-370000-36-03- 066415 |
| 建设性质 | 新建(改扩建(技改( | 行业类别及代码 | C3630改装汽车制造 |
| 占地面积(m2) | 12976.46 | 绿化面积(m2) | / |
| 总投资 (万元) | 6657.37 | 其中：环保投资(万元) | 30 | 环保投资占 总投资比例 | 0.5% |
| 评价经费(万元) | —— | 预期投产日期 | 2020年12月 |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 山东名流餐处装备股份有限公司是山东名流实业集团有限公司的子公司，是专业从事餐厨废弃物处理装备的研发、制造、营销及运营的企业。公司主要经营范围：生活弃物分选机及控制系统、餐厨弃物处理设备及控制系统、油水分离设备及控制系统、污水自动排放设备及控制系统等节能环保专用设备、仪器仪表、热泵、制冷设备、机械设备、机电设备、食品生产专用设备、电气设备、电控设备、专用车及挂车的研发、生产、销售、安装、维修保养、技术服务、技术转让等。本次环评项目主要进行餐厨废弃物处理专用汽车和挂车的生产。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院《建设项目环境保护管理条例》及中华人民共和国环境保护部令第44 号《建设项目环境影响评价分类管理名录》及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（2018年4月28日 生态环境部第3次部务会议）的有关规定，拟建项目需要编制环境影响报告表。为此，受山东名流餐处装备股份有限公司的委托，威海齐心环保咨询有限公司承担了拟建项目环境影响评价工作。根据环评技术导则的要求，评价单位通过现场踏查和收集有关资料，对厂址所在地环境质量现状进行评价，并在工程分析的基础上，明确各污染源排放源强及排放特征，分析对环境可能造成的影响程度和范围，提出切实可行的污染防治措施，为环保部门管理及设计部门设计提供科学依据。 二、项目概况 山东名流餐处装备股份有限公司计划投资6657.37万元，使用位于威海市环翠区羊亭镇凤凰山路763号的集团自有厂房进行生产经营。拟建项目中心点坐标为东经121°59′29.29″，北纬37°24′29.29″，厂区东侧为威海普益船舶环保科技有限公司，西侧为沈阳南路，北侧为豪仕达碳纤维有限公司，南侧为凤凰山路，周围距离车间最近的敏感点为南侧445m的杜家庄村。拟建项目所在地基础设施配套完善，交通、通讯等条件便捷，适宜项目的建设。拟建项目的具体地理位置见附图1。 拟建项目车间占地面积12976.46m2，分别为C1和C2车间，C1车间占地面积6180.73 m2、C2车间占地面积6795.73m2，为集团预留的生产车间，为单层建筑，办公楼、科研中心等均依托集团现有设施。拟建项目厂区具体平面布置见附图2。 拟建项目劳动定员为60人，其中管理及技术人员15人，生产工人45人。厂内不设食堂及宿舍，员工为周边居民。生产实行2班工作制，每班工作8小时，年工作时间为300天。 三、生产规模 拟建项目的产品是在综合考虑产品的市场供需状况、技术要求、厂房、设备及公用设施适应能力，根据专用车市场需求状况及公司“十三五”产业发展规划以及企业的资金实力等因素确定的。拟建项目生产规模为：年产餐厨垃圾处理专用车400辆、餐厨垃圾处理挂车100辆，具体的产品方案详见下表。 表1 产品方案表 序号 产品名称 规格/型号 数量（辆） 1 餐厨垃圾处理专用车 CY1T 100 CY2T 100 CY3T 200 2 餐厨垃圾处理挂车 CY6TG 20 CY10TG 80 合计 500 四、主要原辅材料及消耗量 拟建项目主要原料为各类钢板、半挂车骨架、仪表及管件等配件，使用的原料均由专业厂家购买，主要原材料消耗情况及理化性质分别见表2和表3。 表2 主要原材料消耗情况 序号 名称 年使用量 储存量 储存方式 备注 钢板 3300 t/a 100t 防水库存 大梁、副车架、上装 车桥 200个/a 10个 防水库存 挂车专用 悬架 200个/a 10个 防水库存 挂车专用 轮胎 800个/a 40个 库存 挂车专用 轮毂 800个/a 40t 防水库存 挂车专用 车灯 100套/a 5套 防水库存 挂车专用 方管 430 t/a 10t 防水库存 副车架、上装 铝板 140 t/a 4t 防水库存 副车架、车厢 无缝钢管 260 t/a 8t 防水库存 — 半挂牵引车 100辆 2辆 库存 挂车专用 底盘 400只 4只 库存 专用车专用 发电机 500台 /a 5台 防水库存 发电 万向联轴器 500台/a 5台 防水库存 发电 轴承（座） 1000个/a 10个 防水库存 — 旋转接头 500个/a 5个/a 防水库存 — 液压站总成 500个/a 5个/a 防水库存 液压系统 减速机 1500个/a 15个/a 防水库存 上装 电动机 500个/a 5个/a 防水库存 上装 电动球阀 500个/a 5个/a 防水库存 上装 联轴器 500个/a 5个/a 防水库存 上装 高温热泵机组 500台/a 5台/a 防水库存 — 电气控制系统 500套/a 5套/a 防水库存 电气控制 氧气 300瓶/a 5瓶 瓶装库存 焊接 乙炔 150瓶/a 3瓶 瓶装库存 焊接 焊丝 1t/a 1t 防水库存 焊接 钢砂/河沙 135t/a 10t/a 防水库存 喷砂 机油 1t/a 0.1t 桶装库存 设备用油 切削液 4t/a 0.5t 桶装库存 设备作业 氮气 10t/a 1t 瓶装库存 充氮试漏 油漆及稀料 5t 0.2t 桶装库存 涂装，其中集团泵业0.8t/a 表3 拟建项目使用原辅材料情况表 序号 原料名称 原料介绍 1 机油 项目所用机油主要为各类机械设备所用润滑油，润滑剂用以降低摩擦副的摩擦阻力、减缓其磨损的润滑介质。润滑剂对摩擦还能起冷却、清洗和防止污染等作用。润滑液一般由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分，决定着润滑油的基本性质，添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足，赋予某些新的性能，是润滑油的重要组成部分。 2 焊丝 焊接时作为填充金属或同时作为导电用的金属焊接材料。具有焊渣易清理，低氢，低硫磷，抗裂性强等特点，拟建项目采用低锰低硅无铅型焊丝。 3 氮气 通常状况下是一种无色无味的气体，而且一般氮气比空气密度小。氮气占大气总量的78.08%(体积分数)，是空气的主要成份。在标准大气压下，冷却至-195.8℃时，变成没有颜色的液体，冷却至-209.8℃时，液态氮变成雪状的固体。氮气的化学性质不活泼，常温下很难跟其他物质发生反应，所以常被用来制作防腐剂。但在高温、高能量条件下可与某些物质发生化学变化，用来制取对人类有用的新物质。 4 乙炔 最简单的炔烃，易燃气体。在液态和固态下或在气态和一定压力下有猛烈爆炸的危险，受热、震动、电火花等因素都可以引发爆炸，因此不能在加压液化后贮存或运输。难溶于水，易溶于丙酮，在15℃和总压力为15大气压时，在丙酮中的溶解度为237g/l，溶液是稳定的。 5 切削液 切削液是一种用在金属切削、磨加工过程中，用来冷却和润滑刀具和加工件的工业用液体，切削液由多种超强功能助剂经科学复合配合而成，同时具备良好的冷却性能、润滑性能、防锈性能、除油清洗功能、防腐功能、易稀释特点。切削液中加入的添加剂一般有油性添加剂、极性添加剂、防锈剂，防霉添加剂、助溶剂、乳化剂、乳化稳定剂、抗氧化添加剂等。 6 环氧底漆 用量约2.2t/a。成分：环氧树脂35%，溶剂油30%（其中二甲苯约7%），颜填料30%，助剂5%。则二甲苯按7%计，VOCs按30%计 7 氨基树脂面漆 用量约2t/a。成分：醇酸树脂60%，二甲苯约7%，丁醇3%，色浆30%。 则二甲苯按7%计，VOCs按10%计 8 稀释剂 用量约0.8t/a。成分：二甲苯按15%计，VOCs按100%计。 五、主要生产设备 拟建项目设备主要为下料、机加工、焊接、涂装等设备，车间主要生产设备共计66台（套），具体见表4。 表4 项目主要设备情况 编号 设备名称 型号 来源 数量（台/套） 备注 1 微电脑自动包装机 — 国内 1 下料 2 龙门铣床 TX20.16 国内 1 机加工 3 龙门加工中心五面铣 JT-GL4025 国内 1 机加工 4 龙门加工中心 TMC-3320 国内 1 机加工 5 立式升降台铣床 X52K 国内 2 机加工 6 立式车床 CK5123D 国内 1 机加工 7 金属带锯床 GB4028 国内 1 机加工 8 金属带锯床 GB4220 国内 1 机加工 9 交流弧焊机 BX1-500-1 国内 3 焊接 10 交流弧焊机 BX3-200-1 国内 3 焊接 11 卧式车床 C61160/10000 国内 1 机加工 12 龙门加工中心(韩国） FLP3100 韩国 1 机加工 13 摇臂钻 — 国内 2 机加工 14 龙门吊 100T 国内 1 — 15 焊接平台 — 国内 5 焊接 16 装配平台 — 国内 3 装配 17 副车架焊接工装 — 国内 2 焊接 18 管路工装 — 国内 2 检测 19 充电式遥控地平车 — 国内 3 检测 20 吊具 — 国内 2 — 21 数控切割机 （等离子+火焰） — 国内 1 下料 22 数控卷板机 — 国内 1 机加工 23 喷砂房及设备 — 国内 1 喷砂 24 喷烤房及设备 — 国内 1 喷漆 25 打磨房及设备 — 国内 1 打磨 26 电气装配室及设备 — 国内 1 电器装配 27 液压实验室及设备 — 国内 1 液压实验 28 生产线配电柜及线缆 — 国内 12 配电 29 螺杆空压机 — 国内 4 辅助 30 风机 — 国内 4 辅助 31 滤筒除尘器 — 国内 1 除尘 32 布袋除尘器 — 国内 1 除尘 33 移动式除尘器 — 国内 1 除尘 34 干式过滤器+活性炭吸附+催化燃烧脱附装置 — 国内 1 VOCs治理 六、主要资源、能源消耗情况 ①给水工程：拟建项目用水为生活用水及生产用水。拟建项目劳动定员60人，不设食堂及宿舍，生活用水按40L/人·d计算，则日用水量为2.4m3/d，年用水量为720m3/a；水源均为自来水，由威海市水务集团有限公司负责供给。 ②排水工程：拟建项目排水为生活污水，按给水量的80%计，排水量约为1.92t/d，576t/a。废水依托厂内化粪池预处理后再排放至污水管网纳入威海市初村污水处理厂进行集中处理后达标排海。 ③供电工程：拟建项目供电主要用于生产，根据设备和工艺以及办公用电负荷计算，需要年用电量约190万度，由威海市电力部门统一供给，能够满足项目用电需要。 ④供热工程：拟建项目生产过程中不用蒸汽，生活取暖采用空调，不上锅炉。 七、拟建项目与集团公司的依托关系 表5 拟建项目与集团公司的依托关系表 工程组成 内容 集团公司 拟建项目 主体工程 产品 年生产10种型号的餐厨弃物处理设备6975台，各系列电泵4000台 年产餐厨垃圾处理专用车400辆、餐厨垃圾处理挂车100辆 生产车间 4个车间总建筑面积约25952.92m2 使用建成的CI和C2车间，建筑面积共12976.46m2 辅助工程 科研中心 建有一座3261.72m2的科研中心 依托集团公司 办公楼 一座建筑面积为8033.97m2的办公楼 依托集团公司 仓库 一座建筑面积为1217.95m2的仓库 依托集团公司 公用工程 给 水 由威海市水务集团有限公司负责供给 依托集团公司 供 热 生活取暖采用空调，不上锅炉 采用空调取暖 供 电 由威海市电力部门统一供给 依托集团公司 环保工程 废 水 纳入威海市初村污水处理厂进行集中处理后达标排海 依托集团公司 噪 声 选用低噪音设备，并采取降噪措施 选用低噪音设备， 并采取减震隔声措施 废 气 焊接产生的烟尘经移动式焊烟除尘器处理后由车间排气扇排出 焊接烟尘经移动式焊烟除尘器处理后排放，切割及喷砂产生粉尘经配套的除尘器处理后与经处理装置处理的VOCs分别通过1根15m高的排气筒达标排放 固体废物 生活垃圾委托环卫部门统一收集处置；一般固体废物由废旧回收公司等收集处理；危险废物由有危废处理资质的单位定期回收处置 依托集团公司 八、产业政策及规划符合性 （1）产业政策 拟建项目拟于2020年12月投产，根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）分为鼓励类、限制类和淘汰类，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规的，为允许类。拟建项目为餐厨弃物处理设备生产项目，符合该目录第一类“鼓励类”中的第十四项“机械”中的第57条“厨余垃圾集中无害化处理技术装备（利用率95%以上）”之规定，属于国家鼓励投资的项目。也符合《汽车产业发展政策》、《汽车产业投资管理规定》、《山东省汽车产业中长期发展规划（2018-2025）》等产业政策和规划，山东省发展和改革委员会为拟建项目出具了同意实施项目的函，拟建项目进行了备案（见附件）。项目产品符合当前和今后一个时期的餐厨弃物设备市场需求，市场前景广阔，且科技含量高，符合国家的产业政策。 （2）选址合理性 拟建项目厂址位于威海市环翠区羊亭镇凤凰山路763号，使用集团自有厂房进行生产经营土地证编号为“威环国用（2016）第095号”，地类为工业用地（土地证见附件）；项目厂房建设也取得了《建设工程规划许可证》（编号：建字第3710012016D0042号）。根据羊亭镇总体规划，拟建项目所在地属于项目一区，为工业用地。因此，拟建项目的建设选址符合规划。另外根据《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本），拟建项目的建设不属于限制用地和禁止用地范围。 （3）“三线一单”符合性分析 ①生态保护红线 根据《山东省生态保护红线规划（2016-2020）》（鲁环发[2016]176号）：依据生态系统服务功能保护的重要程度及保护和管理的严格程度，生态保护红线区实行分类管控。I类红线区是生态保护红线区的核心，实行最严格的管控措施，除必要的科学研究、保护活动外，需按相关法律、法规严格控制其它开发建设活动；II类红线区按照生物多样性维护、水源涵养、土壤保持和防风固沙等主导生态功能，结合现有各类禁止开发区域现行相关法律法规及管理规定，实行负面清单管理制度，严禁有损主导生态系统服务功能的开发建设项目。红线内已设立的矿业权建立补偿退出机制，维护矿业权人的合法权益。 根据《山东省生态保护红线规划》（2016-2020），威海市环翠区生态保护红线主要有：环翠区南部水源涵养生态保护红线区、环翠区崮山水库水源涵养生态保护红线区、环翠区老虎山土壤保持生态保护红线区、双岛防风固沙生态保护红线区、环翠区棉花山生物多样性维护生态保护红线区、刘公岛生物多样性维护生态保护红线区、环翠区里口山生物多样性维护生态保护红线区、环翠区正棋山生物多样性维护生态保护红线区。项目位于威海市环翠区羊亭镇凤凰山路763号，不在《山东省生态保护红线规划》（2016-2020）划定的“生态保护红线区”范围之内，符合生态保护红线的要求。（拟建项目位置与威海市省级生态保护红线关系图见附图3） ②环境质量底线 根据《威海市环境质量报告书2019》，项目所在地的大气、水、声环境质量良好。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此采取本环评提出的相关防治措施后，拟建项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。 ③资源利用上线 拟建项目建设过程中所利用的资源主要为水、电，均为清洁能源，项目建成后用水量和用电量均较小；项目占地也符合当地规划的要求，均不会突破区域的资源利用上线。 ④环境准入负面清单 对照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)、《山东省禁止、限制供地项目目录》、《市场准入负面清单（2019年版）》以及《产业结构调整指导目录》（2019年本）等，拟建项目未使用国家及地方淘汰和限制使用的工艺及设备，符合国家及地方当前产业政策。 （4）与《大气污染防治行动计划》（气十条）国发〔2013〕37号文符合性分析 拟建项目与《大气污染防治行动计划》（气十条）的符合性分析见表6。 表6 拟建项目与国发〔2013〕37号文的符合性分析 分类 国发〔2013〕37号文要求 项目情况 符合性 加大综合治理力度，减少多污染物排放 推进挥发性有机物污染治理。在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治，在石化行业开展"泄漏检测与修复"技术改造。完善涂料、胶粘剂等产品挥发性有机物限值标准，推广使用水性涂料，鼓励生产、销售和使用低毒、低挥发性有机溶剂。 拟建项目对生产过程中产生的挥发性有机物进行集中治理 符合 加强工业企业大气污染综合治理：全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、"煤改气"、"煤改电"工程建设。 拟建项目 不设锅炉 符合 调整优化产业结构，推动产业转型升级 严控“两高”行业新增产能。修订高耗能、高污染和资源性行业准入条件，明确资源能源节约和污染物排放等指标。 拟建项目不属于高污染、高能耗和资源性行业。 符合 严禁核准产能严重过剩行业新增产能项目。坚决停建产能严重过剩行业违规在建项目。 拟建项目不属于产能严重过剩项目。 符合 明确政府企业和社会的责任，动员全民参与环境保护 强化企业施治。企业是大气污染治理的责任主体，要按照环保规范要求，加强内部管理，增加资金投入，采用先进的生产工艺和治理技术，确保达标排放，甚至达到"零排放";要自觉履行环境保护的社会责任，接受社会监督。 经预测，拟建项目 废气达标排放。 符合 （5）与《水污染防治行动计划》（水十条）国发〔2015〕17号文符合性分析 表7 拟建项目与国发〔2015〕17号文的符合性分析 分类 国发〔2015〕17号文要求 项目情况 符合性 全面控制 污染物排放 狠抓工业污染防治。取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。 拟建项目不属于“十小”企业。 符合 专项整治十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品、加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造。新建、改建、扩建上述行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。 拟建项目不属于十大重点行业。 符合 集中治理工业集聚区水污染。强化经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业集聚区污染治理。集聚区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。 生活污水满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1B 级标准，排入市政污水管网，无生产废水产生 符合 推动经济结构 转型升级 重大项目原则布局在优化开发区和重点开发区，符合城乡规划和土地利用总体规划。 项目符合城乡规划和土地利用规划。 符合 调整产业结构。依法淘汰落后产能。严格环境准入。根据流域水质目标和主体功能区规划要求，明确区域环境准入条件，细化功能分区，实施差别化环境准入政策。 不属于落后产能 符合 （6）与《土壤污染防治行动计划》（土十条）国发〔2016〕31号文符合性分析 表8 拟建项目与国发〔2016〕31号文符合性一览表 分类 国发〔2016〕31号文要求 项目情况 符合性 切实加大保护力度 防控企业污染。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐 项目不在耕地集中区域，且不属于控制行业 符合 防范建设用地新增污染 排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用 项目不属于重点污染物排放项目，地下水防范措施可效防范土壤污染，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用 符合 严控工矿污染 有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，并报所在地县级环境保护、工业和信息化部门备案 项目污染物均可妥善安全处理且不属于重点管控行业 符合 （7）与环大气[2017]121号文符合性分析 拟建项目与《关于印发<“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案>的通知》（环大气[2017]121号）符合性分析见表9。 表9 拟建项目与环大气[2017]121号文的符合情况 工作方案内容 项目情况 结论 严格建设项目环境准入。提高VOCS 排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCS 排放建设项目。新建涉VOCS 排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉VOCS 建设项目环境影响评价，实行区域内VOCS 排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCS排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCS含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 拟建项目用地为工业用地；项目产生挥发性有机物排放量为0.24t/a，可从山东名流实业集团有限公司原厂区的VOCs减排量中进行替代，减排量为0.5t/a，能够满足倍量替代的要求。项目有机废气经“过滤棉+活性炭吸附+催化燃烧”装置处理后由1根15m高排气筒达标排放。 符合 综上所述，拟建项目符合环大气[2017]121号文的相关要求。 （8）与鲁环发[2017]331号文符合性分析 拟建项目与山东省环境保护厅等6部门关于印发《山东省“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知（鲁环发[2017]331号）的符合性分析见表10。 表10 本项目与鲁环发[2017]331号文的符合情况 鲁环发[2017]331号文要求 项目情况 结论 1、加快推进“散乱污”企业综合整治。 针对涉VOCs排放的“散乱污”企业，在落实《2017年环境保护突出问题综合整治攻坚方案》《山东省落实〈京津冀及周边地区2017—2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案〉实施细则》要求基础上，坚持边整治、边摸排，对新排查出的“散乱污”企业，坚持“先停后治”的原则。 项目属于新建项目，不属于搬迁改造、升级改造类项目。 符合 2、严格建设项目环境准入。 严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 项目属于新建项目，项目目前使用油漆中有机溶剂含量较少，今后将在满足生产的前提下尽量使用水性油漆，产生的VOCs由经密闭收集后经过滤棉+活性炭吸附+催化燃烧装置处理，然后由排气筒（15m）排放。 山东名流实业集团有限公司数控机床及水泵搬迁项目原位于环翠区羊亭镇大西庄西，主要从事机床及水泵生产，生产过程涉及喷漆工艺，油漆使用量约为5t/a，稀料使用量约为0.85t/a，厂区部分使用水幕等治理，部分无废气处理设施，有机废气排放量约为0.5t/a（可替代量大于0.24t/a）。集团本厂区建成后该项目已停产，满足倍量削减替代的要求，相关证明见附件。 符合 3、加大工业涂装VOCs治理力度。 加强废气收集与处理，有机废气收集效率不低于80%；建设吸附燃烧等高效治理设施，实现达标排放。 项目喷烤房采取密闭、负压设计，喷漆及烘干工序产生的废气经负压收集，收集率95％以上，符合有机废气收集效率不低于80%的要求；废气先由抽风系统抽吸集气，收集后的废气经“过滤棉+活性炭吸附+催化燃烧装置”处理后由1根15m高排气筒达标排放。 符合 综上所述，本项目符合鲁环发[2017]331号文的相关要求。 （9）与威环发[2018]85号文符合性分析 拟建项目与威海市环境保护局等7部门关于印发《威海市“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知（威环发[2018]85号）的符合性分析见表11。 表11 本项目与威环发[2018]85号文的符合情况 威环发[2018]85号文要求 项目情况 结论 1、加快推进“散乱污”企业综合整治。 针对涉VOCs排放的“散乱污”企业，在落实《威海市2017年环境保护突出问题综合整治攻坚方案》等要求的基础上，坚持边整治、边摸排，对新排查出的“散乱污”企业，坚持“先停后治”的原则，建立管理台账，实施分类处置。 本项目属于新建项目，不存在涉VOCs排放的“散乱污”现象。 符合 2、严格建设项目环境准入。 严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。 项目属于新建项目，项目目前使用油漆中有机溶剂含量较少，今后将在满足生产的前提下尽量使用水性油漆，产生的VOCs由经密闭收集后经过滤棉+活性炭吸附+催化燃烧装置处理，然后由排气筒（15m）排放。 山东名流实业集团有限公司数控机床及水泵搬迁项目原位于环翠区羊亭镇大西庄西，主要从事机床及水泵生产，生产过程涉及喷漆工艺，油漆使用量约为5t/a，稀料使用量约为0.85t/a，厂区部分使用水膜除尘，部分无废气处理设施，有机废气排放量约为0.5t/a（可替代量大于0.24t/a）。集团本厂区建成后该项目已停产，满足倍量削减替代的要求，相关证明见附件。 符合 3、加大工业涂装VOCs治理力度。 加强废气收集与处理，有机废气收集效率不低于80%；建设吸附燃烧等高效治理设施，实现达标排放。 项目喷烤房采取密闭、负压设计，喷漆及烘干工序产生的废气经负压收集，收集率95％以上，符合有机废气收集效率不低于80%的要求；废气先由抽风系统抽吸集气，收集后的废气经“过滤棉+活性炭吸附+催化燃烧装置”处理后由1根15m高排气筒达标排放。 符合 综上所述，本项目符合威环发[2018]85号文的相关要求。 （10）与《山东省2013—2020年大气污染防治规划》符合性分析 拟建项目与《山东省人民政府关于印发<山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013—2020年大气污染防治规划三期行动计划（2018—2020年）>的通知》(鲁政发〔2018〕17号)的符合性分析见表12。 表12 拟建项目与鲁政发〔2018〕17号的符合性分析 分类 鲁政发[2018]17号文要求 项目情况 符合性 优化 结构 与 布局 着力调整产业结构 加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度，严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，推动钢铁、地炼、电解铝、焦化、轮胎、化肥、氯碱等高耗能行业转型升级 项目不属于落后和过剩产能行业 符合 持续实施“散乱污”企业整治 根据产业政策、产业布局规划，以及土地、环保、质量、安全、能耗等要求，按照国家的“散乱污”企业及集群整治标准，将“散乱污”企业及集群整治到位。 项目为新建项目，不属于“散乱污”企业 符合 严格控制“两高”行业新增产能 严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。 项目不属于两高行业 符合 强化污染综合防治 全面实施排污许可管理 加快推进排污许可证核发工作，各市要按照《排污许可证管理暂行规定》的申请与核发程序，制定排污许可证核发时间表，在《固定污染源排污许可分类管理名录（2017年版）》中规定的时间节点完成，到2020年，完成排污许可分类管理名录规定的行业许可证核发。 项目将按照要求尽快办理排污许可证 符合 工业污染源全面达标排放 持续推进工业污染源提标改造。7个传输通道城市二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。全省推动实施钢铁等行业超低排放改造。 项目对VOCs均进行了治理，符合相关标准 符合 加强VOCs专项整治 落实《山东省“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》，采取源头削减、过程控制、末端治理全过程防控措施，全面加强VOCs污染防治。 项目拟对有机废气进行治理 符合 由上表可见，项目符合鲁政发〔2018〕17号的相关规定。 （11）与生态环境部关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号）符合性分析 表13 拟建项目与环大气[2019]53号文符合性一览表 分类 环大气[2019]53号文要求 项目情况 符合性 强化源头控制 加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料，从源头减少VOCs的产生。 项目所用油漆为环氧底漆和氨基树脂面漆，根据原辅材料理化性质，环氧底漆和氨基树脂面漆中固体成分比例分别为70％和90%；与稀释剂混合后，根据各物质用量，混合后平均固体成分为67%，属于高固体分、低VOCs含量的涂料，满足强化源头控制的要求。 符合 有效控制无组织排放 工业涂装行业涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业。除工艺限制外，原则上实行集中调配。调配、喷涂和干燥等VOCs排放工序应配备有效的废气收集系统。 项目生产过程中挥发的VOCs由经密闭收集后经过滤棉+活性炭吸附+催化燃烧装置处理，然后由排气筒（15m）排放。 符合 推进建设适宜高效的治污设施 工业涂装行业喷涂废气应设置高效漆雾处理装置。喷涂、晾（风）干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理方式。调配、流平等废气可与喷涂、晾（风）干废气一并处理。 符合 深入实施精细化管控 加强企业运行管理。企业应系统梳理VOCs排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，在线监控参数要确保能够实时调取，相关台账记录至少保存三年。 企业拟按规定建立台账制度并做好台账管理，台账保存期限三年以上。 符合 加强监测监控 石化、化工、包装印刷、工业涂装等VOCs排放重点源，纳入重点排污单位名录，主要排污口安装自动监控设施，并与生态环境部门联网，重点区域2019年年底前基本完成，全国2020年年底前基本完成。鼓励重点区域对无组织排放突出的企业，在主要排放工序安装视频监控设施。鼓励企业配备便携式VOCs监测仪器，及时了解掌握排污状况。 VOCs处理系统装置采用 PLC 全自动化控制方式，特设电脑触摸屏实时监控、记录环保设施运行情况，系统设有活性炭压力差自动控制系统，活性炭吸附饱和后，系统自动进行脱附-催化燃烧处理，达到吸附、脱附循环使用。 符合 （12）与鲁环发[2019]132号文符合性分析 项目与山东省生态环境厅《关于印发<山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法>的通知》（鲁环发[2019]132号）的符合性分析见表14。 表14 本项目与鲁环发[2019]132号文的符合情况 鲁环发[2019]132号文要求 项目情况 结论 二、指标来源 （二）“可替代总量指标”核算基准年为2017年。建设项目污染物排放总量替代指标应来源于2017年1月1日以后，企事业单位采取减排措施后正常工况下或者关停可形成的年排放削减量，或者从拟替代关停的现有企业、设施或者治理项目可形成的污染物削减量中预支。 项目VOCs来源于山东名流实业集团有限公司数控机床及水泵搬迁项目VOCs减排量中进行替代，能够满足要求。 符合 四、指标审核 （一）用于建设项目的“可替代总量指标”不得低于建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标。上一年度环境空气质量年平均浓度达标的城市，相关污染物进行等量替代。上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市，相关污染物应按照建设项目所需替代的污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度达到超低排放标准的进行等量替代）。上一年度细颗粒物年平均浓度超标的设区的市，实行二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物排放总量指标2倍削减替代。各设区的市有更严格倍量替代要求的，按照有关规定执行。 拟建项目VOCs总排放量为0.24t/a，山东名流实业集团有限公司数控机床及水泵搬迁项目原位于环翠区羊亭镇大西庄西，主要从事机床及水泵生产，生产过程涉及喷漆工艺，油漆使用量约为5t/a，稀料使用量约为0.85t/a，厂区部分使用水膜除尘，部分无废气处理设施，有机废气排放量约为0.5t/a（可替代量大于0.24t/a）。名流集团本厂区建成后该项目已停产，满足倍量削减替代的要求，相关证明见附件。 符合 （13）与《威海市生态环境局环翠分局挥发性有机物（VOCs）专项整治方案》符合性分析 项目与《威海市生态环境局环翠分局挥发性有机物（VOCs）专项整治方案》的符合性分析见表15。 表15 本项目与专项整治方案的符合情况 分类 专项整治方案要求 项目情况 符合性 推进源头替代 通过使用水性、粉末、高固体份、无溶剂、辐射固化等低 VOCs 含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低 VOCs 含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改 性、生物降解等低 VOCs 量的胶粘剂，以及低 VOCs 量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等， 从源头减少 VOCs 产生。 项目目前使用油漆中有机溶剂含量较少，今后将在满足生产的前提下尽量使用水性油漆 符合 加强无组织排放控制 重点对含 VOCs 物料（包括含 VOCs 原辅材料、VOCs 产品、含 VOCs 废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与带线组件泄漏、工艺过程等排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气收集等措施，削减 VOCs 无组织排放。 项目喷烤房采取密闭、负压设计，调漆、喷漆及烘干工序产生的废气经负压收集，收集率95％以上，符合要求。废气先由抽风系统抽吸集气，收集后的废气经“过滤棉+活性炭吸附+催化燃烧装置”处理（处理效率90%）后由1根15m高排气筒达标排放，能够满足要求。 符合 推进建设适宜高效的治污设施 企业应依据排放废气的浓度、组分、风量、温度、湿度、压力，以及生产工况等，选择先进的治理技术，提高 VOCs 治理效率。 符合 加强末端管控 实行排放源排放浓度与去除效率双重控制，废气收集率不得低于 90%，VOCs 去除率不低于 80%。有行业排放标准的按其相关规定执行。 符合 表面涂装行业要求 使用油性漆的企业，各工序环节产生的废气应采取漆滴去除+燃烧法处理。当采用吸附脱附浓缩+燃烧法联合处理时，应配备具有数据存储及查询功能、且能通过远程或本地工控机界面查询到设备不少于 6 个月的吸附脱附历史记录的 PLC 电控系统。每个浓缩室吸附材料不得低于 1m3，并带有消防装置，燃烧设施要设阻火器，脱附管道要加保温隔热材料。采用催化燃烧工艺的，催化剂高度应按空速标准要求设计，不低于30厘米，并错位叠加。 VOCs处理系统装置采用 PLC 全自动化控制方式，特设电脑触摸屏实时监控、记录环保设施运行情况，系统设有活性炭压力差自动控制系统，活性炭吸附饱和后，系统自动进行脱附-催化燃烧处理，达到吸附、脱附循环使用。 催化剂等按照要求进行设计。 符合 九、清洁生产 （1）原辅材料 拟建项目生产所需的原材料主要为钢材、辅助设备等，均来自国内厂家，来源丰富，供应有可靠保障。项目的原辅材料资源供应条件较好，品质功能优良，能够满足清洁生产要求。 （2）产品 项目产品为移动式餐厨废弃物的处理车辆，符合国家循环经济发展的总体要求，产品功能优良，能够满足清洁生产要求。 （3）生产设备及工艺 拟建项目在生产设备选择上，在满足生产工艺前提下，优先选用先进、高效性能的设备，突出体现技术成熟、实用耐用、噪声小、自动化程度高和便于管理维护等优点。项目所用机械设备无第三类“淘汰类”第一条“落后生产工艺装备”中所列淘汰设备，也没有《市场准入负面清单（2019年版）》中的相关设备。 （4）节能 拟建项目合理选用节能设备，使能源消耗在设备源头上就得到有效控制。在电器的选择上，将统一选用节能型电器，降低电能损耗。 （5）污染防治 拟建项目产生的主要污染物为废水、废气和少量固体废物。生活污水经化粪池预处理后经市政污水管网排入威海市初村污水处理厂进行处理，对周围地表水和地下水环境影响很小；机加工过程中各台设备均配有切削液，因此生产过程中基本不会产生废气，喷漆产生的有机废气经“过滤棉+活性炭吸附+催化燃烧”装置处理后经15m高排气筒（2#）达标排放；切割烟粉尘经配套的滤筒除尘器处理、喷砂产生的粉尘经“过滤棉+布袋除尘器”处理后一起由1根15m高的排气筒（1#）排放；焊接烟尘产生量较少，由移动式除尘设施处理后排放，对周围环境影响较小；生活垃圾及废油抹布由环卫部门运送至威海市垃圾处理场无害化处置，下脚料、捕集粉尘、焊渣、废钢丸等出售给废旧回收公司综合利用；漆渣、废机油、废切削液、废包装桶、废过滤材料、废催化剂等均属于危险废物，由具有危险废物处置资质单位负责转运处置，固体废物处置方式可行，对周围环境影响很小。拟建项目设备运行产生的噪声经过采取减振、隔声等有效措施后，噪声对厂外环境影响较小。 综上所述，拟建项目能够满足清洁生产的要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 拟建项目使用已有厂房进行生产，投产前厂房处为闲置状态，依托的集团公司目前生产餐厨弃物无害化处理、资源化利用装备及潜水电泵及海洋舰船新型供能装备系统项目，目前餐厨弃物无害化处理、资源化利用装备及潜水电泵项目的喷漆工序依托外公司，待拟建项目喷烤房建成后依托拟建项目。以下介绍集团公司项目情况。 基本情况 （1）餐厨弃物无害化处理、资源化利用装备及潜水电泵项目 项目厂区总规划占地面积87902m2，建筑面积约38466.56m2，主要由生产车间、办公楼、仓库和科研中心组成，车间为单层，办公楼7层，危废库位于厂区西北侧。于2018年3月进行生产，年生产10种型号的餐厨弃物处理设备6975台，各系列电泵4000台，目前劳动定员300人；生产原料包括各类钢材、焊丝、外购辅助件等；主要生产设备为各类机加工设备、行车、各类焊接机等；工作时间250d/a，单班工作制。 （2）海洋舰船新型供能装备系统项目 车间占地面积6180.73m2，为公司预留的生产车间，为单层建筑，办公楼、科研中心等均依托原有厂区。该项目于2020年4月投入生产，新增劳动定员为120人，生产实行单班工作制，每班工作8小时，年工作时间为300天。主要从事海洋舰船新型供能装备系统的生产，能够达到年生产海洋舰船新型功能装备系统（热泵机组）10万台（套）的生产规模。 2、项目“三同时”执行情况 现有工程项目组成及“三同时”执行情况见表16。 表16 项目三同时执行情况一览表 项目名称 批复部门及文号 运行情况 验收部门及时间 餐厨弃物无害化处理、资源化利用装备及潜水电泵制造项目 威环环管表【2015】12-1 2018年3月 投产试生产 自主验收， 2019年7月 海洋舰船新型供能装备系统项目 威环环管表【2019】12-13 2020年4月 投产试生产 正在验收 3、主要生产工艺及产污环节 （1）餐厨弃物无害化处理、资源化利用装备及潜水电泵项目 注：组装后需要喷漆，目前委托其他企业进行。 （2）海洋舰船新型供能装备系统项目 生产工艺流程图 4、现有工程污染物产生及排放情况 根据项目的环境影响报告表及验收监测的数据，结合企业实际，分析现有工程的主要污染因素包括废水、废气、噪声和固体废物。 ①废水 项目的废水主要为生活污水。生活污水排放量为3552t/a，废水中主要污染物CODCr和NH3-N产生量分别为1.12t/a和0.10t/a。废水水质达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B级标准要求，经市政污水管网排入威海市初村污水处理厂集中处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（CODCr 50mg/L、NH3-N 冬季8mg/L 夏季5mg/L）后排海，CODCr和NH3-N排放量分别为0.18t/a和0.019t/a。 ②废气 项目废气主要为生产废气。 焊接产生的烟尘经移动式焊烟除尘器处理后排放，为无组织排放，通过车间换气设备直接排至车间外，排放量较少，经稀释扩散后，其厂界浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准要求（1.0mg/m3）。 切割设备一侧设有集气罩收集切割烟粉尘，通过滤筒除尘器收集后由1根15m高的排气筒排放。集气罩收集效率按90%以上计，滤筒除尘器除尘效率按98%计，则有组织粉尘排放量为0.18t/a，烟尘排放浓度为能够满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准要求（颗粒物20mg/m3）。 ③固体废物 主要为生活垃圾和工业固废。生活垃圾包括日常生活垃圾，垃圾产生量共计55.5t/a，最终由环卫部门统一收集后送至威海市垃圾处理场进行无害化处理。工业固废包括一般工业固废和危险废物，一般固废包括生产过程中产生的金属屑等下脚料（1317.56t/a）、焊渣（0.026t/a）和捕集粉尘（8.825t/a）等，由废旧回收公司定期进行收购后妥善处理，危险废物为废矿物油、废切削液和废油抹布等，总产生量为6t/a，由有危险废物处理资质的威海市环保科技服务公司定期回收，妥善处理。 ④噪声 噪声主要来自于切割机、各类车床、铣床、钻床、磨床、锯床、风机等生产设备，设备噪声源强约在70~90dB(A)之间。建设单位在合理布局的基础上，车间安装隔音门、窗，高声源噪音设施进行减振、消音。噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。 5、存在的主要环境问题 项目产生的污染物，经处理后均达到相关标准要求，运行情况稳定良好，因此，集团公司现有工程不存在相关环境问题。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 威海市位于山东半岛东端，地跨北纬36°41′～37°35′、东经121°11′～122°42′。北、东、南三面濒临黄海，北与辽东半岛相对，东及东南与朝鲜半岛隔海相望，西与烟台市接壤。东西最大横距135 km，南北最大纵距81 km，总面积5797 km2，其中市区面积777 km2，海岸线长985.9 km。辖荣成市、乳山市和环翠区、文登区、火炬高技术产业开发区、经济技术开发区、临港经济技术开发区。 1、地形、地貌 威海市地处胶东半岛低山丘陵区，地貌单元为山前坡地。地势起伏和缓，除少数山峰海拔500m以上外，大部分为200～300m的波状丘陵；山体多岩石裸露，土层覆盖较薄；平原多为滨海平原和山前倾斜平原。 2、地质 威海市位于山东省胶北断块隆起的东端，其南侧与胶莱坳陷的东部边缘接壤。境内出露地层自老至新有晚太古界的胶东群、中生界白垩系青山群及新生界第四系。褶皱构造栖霞复式背斜延至境内，且由近东西向向北弯转为北东走向，是古老的基底构造。断裂构造有近南北向的双岛断裂，北北东向的金牛山断裂和老母猪河断裂，北西向的望岛断裂、海埠神道口断裂、俚岛海西头断裂。岩浆岩主要有中生代燕山早期的昆嵛山岩体和文登岩体及晚期的石岛岩体、伟德山岩体和龙须岛岩体。 拟建项目场地位于城市建成区，所处地貌类型为低山剥蚀残丘地段，场地经人工平整，地势较平坦。场区地基土主要由坡洪积冲洪积地层组成，上部为人工填土，其岩性主要为素填土、粉质粘土、中粗砂以及全风化花岗岩组成。拟建项目场地地震基本烈度7度，地震动峰值加速度为0.1g，最大冻土埋深0.5m。 3、水文 （1）地下水 拟建项目场地水文地质条件较简单，地下水位埋藏较浅，属第四系孔隙潜水，勘察期间，第四系静止水位埋深为3.4-3.5m，砂层为主要含水层且富水性较好，水量较大，补给源主要为大气降水、地下水径流，排泄方式以大气蒸发及地下水径流为主。 地表水 威海市河流属半岛边沿水系，为季风区雨源型河流。河床比降大，源短流急，暴涨暴落。径流量受季节影响差异较大，枯水季节多断流。羊亭镇内较大的河流有羊亭河、小城河、港头河等。拟建项目北侧2.3kmm为羊亭河，羊亭河是贯穿羊亭境内的最主要河流。主流源于北玉皇山西坡和北坡，至羊亭村南汇合后，经港头、孙家滩等村，西流经双岛港入海。流域面积59km2，全长10.6km。河床宽80m。多年平均年径流量为1628万m3。中下游沿岸有小型冲积平原分布，是粮油产区。 （3）海水 羊亭河入海海域及依托的城镇污水处理厂排海海域均为双岛湾海湾，按照《威海市海洋功能区划》的规定，双岛湾海域属于《海水水质标准》（GB3097-1997）规定的第二类区域。此海域潮汐类型为不正规半日潮，年平均潮水位1.76m，历史最高潮水位2.98m，最低潮水位-0.88m；潮流主流位W流，频率为31.94%，最大流速38cm/s，最小6cm/s，平均19.8cm/s，其次是E流，频率为22.22%，最大流速62cm/s，最小13cm/s，平均28.5cm/s。 4、气候、气象 威海市地处中纬度，属于北温带季风型气候，四季变化和季风进退都较明显。与同纬度的内陆地区相比，具有雨水丰富、年温适中、气候温和的特点。另外，受海洋的调节作用，又具有春冷、夏凉、秋暖、冬温，昼夜温差小、无霜期长、大风多和湿度大等海洋性气候特点。全市历年平均气温12.3 ℃，历年平均降水量766.7mm，主要集中在6~9月份，降水量约占全年的75%；年平均蒸发量1930.7mm，年相对湿度68%；年平均风速4.6m/s，年主导风向为西北风，冬季以西北风为主，夏季以南风为主，静风频率为7.2%。历年平均日照时数 2538.2h。 5、植被、生物多样性 威海市境内植被以木本植物为主，具有明显的次生性质。威海海洋水产资源十分丰富，全市平均生物量为353g/m2，平均生物密度586个/ m2；有生物资源779种，其中动物647种，植物132种。 厂址所在区域地表植被较好。主要是赤松和日本黑松为主的乔木林和矮生麻栎（柞岚）为主的灌木林相间，下部草本植物多为羊胡草、柴胡等，零星分布有散生的阔叶乔木，主要有杨、刺槐、臭椿、泡桐、楸树等。周围农田主要农作物为小麦、玉米、地瓜、花生等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 威海市地处山东半岛最东端，市域三面为黄海环绕，西与烟台市接壤，全市总面积 5436 km2，海岸线总长985.9 km。现辖三市一区二开发区，即荣成市、文登市、乳山市、环翠区、经济技术开发区、火炬高技术产业开发区。全市总人口247万人。威海市是国家首批环境保护模范城市、国家卫生城市、优秀旅游城市、园林城市等，2003年获得“联合国人居奖”。2018年全市实现地区生产总值3641.48亿元，按可比价格计算，增长6.7%。其中，第一产业增加值281.21亿元，增长2.6%；第二产业增加值1601.20亿元，增长5.6%；第三产业增加值1759.07亿元，增长8.3%，三次产业比重为7.7:44.0:48.3。 羊亭镇地处威海市区西南，东临经区，西与高区双岛科技新城接壤，南临临港区，北接里口山风景名胜区，地处环翠区、高区、经区和临港区四区交汇之处，起着“连接东西、贯通南北”的重要作用。全镇面积78.3km2，常驻人口2.38万人，流动人口2万人，辖28个行政村、5个村改居，1个西海社区。多年来，全镇经济始终保持又好又快的发展势头。2017年1-5月份，全镇累计完成一般财政预算收入14698万元，同比增长（下同）25.54%；实现规模以上工业产值26.46亿元，增长17.41%，销售收入22.80亿元，增长7.92%，完成利润8882万元、利税11850万元、固定资产投资18亿元。 山东名流实业集团有限公司位于威海市环翠区羊亭镇凤凰山路763号，使用自有厂房进行生产经营。厂区东侧为威海普益船舶环保科技有限公司，西侧为沈阳南路，北侧为豪仕达碳纤维有限公司，南侧为凤凰山路，周围距离车间最近的敏感点为南侧445m的杜家庄村。拟建项目周围敏感点详细情况见表17，其余敏感目标均在1km以上。 表17 拟建项目周围社会环境基本情况一览表 名称 相对方位 与车间距离(m) 人口（户） 经济来源 杜家庄村 S 445 50 村域经济以农业、商贸业、服务业为主 廒上村 NW 500 281 北郊村 WSW 655 174 南郊村 S 460 181 埠前村 S 790 247 拟建项目所在区域内无国家、省、市级重点文物保护单位、名胜古迹及自然保护区。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气 根据威海市环保局发布的《威海市环境质量报告书2019》，威海市2019年环境空气年度统计监测结果见下表。 表18 威海市2019年环境空气监测结果统计表（单位：mg/m3） 项目 点位 SO2 NO2 PM10 PM2.5 CO O3 年均值 年均值 年均值 年均值 日平均第95百分位数 日最大8小时滑动平均值第90百分位数 威海市区 0.006 0.020 0.056 0.029 1.1 160 标准 0.060 0.040 0.070 0.035 4.0 160 由表可知，常规监测项目SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3年均值均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，威海市区环境质量较好。 2、地下水 威海市环翠区羊亭镇总体规划项目环评期间，山东中泽环境检测有限公司（CMA：161512340850）于2018年10月17日对项目附近的孙家滩村（位于项目厂区NE方向约1.9km）地下水进行了一次性采样分析，监测结果见表19。 表19 环境地下水监测结果统计表（单位：mg/L，pH除外） 点位 pH 溶解性总固体 总硬度 耗氧量 氨氮 硫酸盐 硝酸盐 亚硝酸盐 氟化物 孙家滩村 7.57 573 284.5 0.67 0.081 97.4 6.6 未检出 0.2 标准 6.5～8.5 1000 450 3.0 0.2 250 20 0.02 1.0 点位 氯化物 挥发酚 总大肠 菌群 阴离子表面活性剂 砷 铅 汞 镉 六价铬 孙家滩村 120 未检出 未检出 未检出 未 出 未检出 未检出 未检出 未检出 标准 250 0.002 3.0 0.3 0.01 0.05 0.001 0.005 0.05 由监测结果可知，项目所在区域地下水各监测项目均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准的要求。 3、地表水 根据威海市环保局2019年3月13日发布的威海市2019年2月份主要河流断面水质情况，威海市环境保护监测站于2019年2月19日对羊亭河孙家滩桥断面（位于项目厂区NE方向约1.9km）进行了采样监测，监测结果见表20。 表20 羊亭河孙家滩桥断面地表水监测结果（单位：mg/L） 监测日期 pH DO COD BOD5 氨氮 砷 氰化物 石油类 LAS 2019.2.19 8.42 10.02 16 3.9 1.12 0.0006 0.004L 0.01L 0.07 IV类标准 6-9 ≥3 ≤20 ≤6.0 ≤1.5 ≤0.1 ≤0.2 ≤0.5 ≤0.3 监测日期 挥发酚 六价铬 粪大肠菌群 汞 氟化物 硫化物 总磷 2019.2.19 0.0003L 0.004L 110 0.00004L 0.675 0.005L 0.1 IV类标准 ≤0.01 ≤0.05 ≤20000 ≤0.001 ≤1.5 ≤0.5 ≤0.3 由上表可知，羊亭河孙家滩桥断面地表水各项监测均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中IV类标准要求。 4、海水 2019年，威海市环境保护监测站对项目污水最终排海海域SD32常规点位（初村北海海域）水质进行了常规监测，其主要指标监测结果统计如下。由表可知，各监测项目均符合《海水水质标准》（GB3097-1997）中的第二类标准。 表21 海水现状监测结果（ 单位：mg/L，pH除外） 项目 pH CODMn 无机氮 活性磷酸盐 溶解氧 石油类 非离子氨 监测值 8.08 0.94 0.089 0.007 7.3 0.014 0.00097 标准 6.8~8.8 4 0.40 0.030 4 3.0 0.02 项目 铜 镉 铅 汞 砷 锌 — 监测值 0.00277 0.00033 0.00034 0.000025 0.0009 0.0047 — 标准 0.050 0.010 0.010 0.0002 0.05 0.1 — 5、声环境 根据《威海市环境质量报告书2019》，全市各区市城市区域声环境质量昼间平均等效声级54.7dB(A)，夜间平均等效声级为47.9 dB(A)，均达到城市2类功能区标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表22 项目附近主要环境保护目标及级别 保护类别 保护对象 方位 距离(m) 保护级别 环境空气 杜家庄村 S 445 二级 廒上村 NW 500 北郊村 WSW 655 南郊村 S 460 埠前村 S 790 地下水 项目附近地下水 — — Ⅲ类 地表水 羊亭河 N 2300 IV类 海水 初村北海 NW 9000 第二类 声环境 厂界外200m — — 2类

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； 2、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准； 3、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准； 4、《海水水质标准》（GB3097-1997）中的第二类标准； 5、《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、有机废气执行《挥发性有机物排放标准 第5部分 表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2及表3标准；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）；烟粉尘《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准；《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值； 2、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准； 3、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准； 4、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单标准； 5、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单标准。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 表23 拟建项目污染物排放总量 污染物 产生量 削减量 排放量 经污水厂处理后排入外环境的量 废水量（t/a） 576 0 576 576 COD（t/a） 0.2 0 0.2 0.03 NH3-N（t/a） 0.02 0 0.02 0.0036 VOCs（t/a） 1.66 1.42 0.24 — 拟建项目生活污水经化粪池预处理后排入威海市初村污水处理厂进行处理达标后深海排放，废水中主要污染物COD、NH3-N的总量建议指标纳入该污水处理厂总量指标管理。 拟建项目废气中无SO2和NOX的产生，所以无需申请SO2和NOX的总量指标。 拟建项目VOCs总排放量为0.24t/a，可从山东名流实业集团有限公司数控机床及水泵搬迁项目的削减量中替代（已停产），替代的量大于0.48t/a（约0.5t/a），满足《山东省“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》和《威海市十三五挥发性有机物污染防治工作方案》挥发性有机物实行区域内倍量削减替代的要求。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期： 拟建项目使用原有厂房进行生产，不存在施工期环境影响。 二、营运期： 拟建项目采用自有技术，生产餐厨弃物处理专用车。 餐厨垃圾处理车除具有收集、运输功能外，还有自动分拣破碎功能、干燥功能及自动清洗功能，可以完成餐厨废弃物的最终处理。汽车底盘外购福田汽车的二类底盘，在底盘的基础上完成上装的生产，包括提升装置、分拣装置、干燥装置、控制系统等部分，以整车的形式进行销售。 餐厨垃圾处理专用挂车是用牵引车作为动力来牵引餐厨垃圾处理专用挂车。其中，牵引车采用各种生产厂商的专用牵引车，技术先进、性能可靠。拟建项目主要生产专用挂车部分，包括挂车底盘及餐厨处理装置，通过三维设计，采用先进的加工工艺制造而成。 拟建项目生产总体工艺流程及产污环节分析见图1。 图1 生产总体工艺流程及产污环节图 1、工艺流程简述 （1）下料： 钢板等原料下料使用数控火焰（等离子）切割机、锯床等设备下料切割，采用计算机放样，数控切割下料，材料利用率高。 产污环节：切割过程产生烟尘，下脚料、废机油；设备运行产生的噪声。 （2）预处理：采用预处理生产线，对钢材进行表面喷砂清理，使之更坚固耐用，同时增强金属表面漆的亲合度，增强防腐能力。钢材有大量焊接轮廓线和后道工序标记需要进行划线、定位，必须除去表面防护层和锈迹，以提高切割速度，保证焊接质量。 产污环节：喷砂除锈过程产生少量粉尘。 （3）机加工 下料后的金属进行钣金和加工，工序使用车床、铣床、钻床、加工中心等机械加工设备对毛坯进行各种形式的机械加工，形成各种配件。 产污环节：机加工过程中各台设备均配有切削液，整个机加工生产过程中基本不会产生废气；固体废物为金属边角料、废切削液及废机油、废抹布；设备运行产生的噪声。 （4）焊装 专用车副车架焊装生产线主要完成以下工序：C梁组装、C梁焊接、翻转修补、矫形、设备支架组装焊接、矫形等。 其他小件焊接采用气焊机，电源逆变，工艺性好，飞溅小。 所有焊缝的检测采用彩色数字超声波探伤仪检测。检测要求焊缝不得有裂纹，明显锈蚀等影响机械强度和刚度的材料缺陷；焊缝表面不得有裂纹、未溶合、未焊透、夹渣等现象，焊缝表面的咬边深度不得大于0.5mm，咬边的连续长度不得大于100mm。 产污环节：此工序产生固体废物焊渣；少量焊接烟尘。 （5）涂装前处理：喷砂作业采用人工喷砂机，工件悬挂静止进行喷砂作业；薄板件喷砂作业采用河沙进行，厚板采用石英砂进行。工件运输采用电动葫芦和轨道平车运输。 喷砂机对工件表面的冲击和切削作用，使工件的表面获得一定的清洁度和不同的粗糙度，使工件表面的机械性能得到改善，因此提高了工件的抗疲劳性，增加了它和涂层之间的附着力，延长了涂膜的耐久性，也有利于涂料的流平和装饰，把表面的杂质、杂色及氧化层清除掉，同时使介质表面粗化，消除工件残余应力和提高基材表面硬度的作用。 产污环节：喷砂除锈过程产生少量粉尘和废钢丸。 （6）喷漆涂装：喷漆作业在密闭喷烤房内进行，喷涂采用混气喷枪，调漆工序也在喷烤房内进行。喷烤房主要由室体、送风系统、净化系统、排风系统、安全系统和电控系统等组成。需喷漆的工件输送至喷烤房内，产生的调漆、喷漆及烘干等环节的有机废气（烘干过程在密闭空间进行，采用热风循环方式，热源为电加热，温度约125℃，时间约1h）经“过滤棉+活性炭+催化燃烧装置”处理后通过15m高排气筒达标排空。喷烤房采用负压设计，排风机总风量为10000m3/h，由于喷烤房采取密闭设计，因此调漆、喷漆和烘干废气收集率较高，约为95％以上，无组织排放的废气大幅减少，仅为5％。有机废气去除净化效率在90％以上。 产污环节：此工序产生有机废气，根据所用油漆及稀料成分分析，其主要特征污染物为VOCs、二甲苯等；固体废物为漆渣、废油漆桶。另外废气处理过程中产生废过滤材料等。 （7）打磨 喷漆后需对表面不平整处进行打磨平整，保证光滑。打磨过程只针对某些不平整部件进行，打磨工作量较少，项目设置密闭打磨房，打磨采用无尘干磨机，自带收尘装置。 产污环节：项目打磨过程中产生粉尘及噪声。 （8）总装、调试、产品检测：总装主要完成副车架安装、设备安装、液压电器件安装、管路线路安装、外壳安装、附件安装、液压电气测试等工序。 装配后的产品均按照国家的产品检测要求进行检测。产品均应满足《半挂车通用技术条件》GB/T23336-2009要求。 产品综合性能试验主要检测制动过程曲线、最大制动力、制动力平衡、前后制动力分配比、制动减速度、制动协调时间，悬架震动曲线、悬架阻尼，动态轮重、静态轮重，侧滑等项目。测试完成后进行入库待发。 产污环节：调试工作产生噪声。 2、产品主要性能特点： （1）车辆箱体的外壳采用轻质铝板制作，简洁美观、易清洗。内部主要设备均采用不锈钢材质，电气、液压元件选配国际知名品牌，且集成PLC控制，性能稳定。整车操作维护简便，保养及运行费用少； （2）整体密封结构，投料斗、分拣机、干燥装置、污水箱等设备密封良好，在餐厨弃物的收集、处理过程中无二次污染； （3）选用高端二类底盘改装，轴荷分配合理，驾驶转弯灵活，制动平顺性好。取力器采用经济转速1500r/min，匹配发电机转速要求，同时装填、分选作业油耗低； （4）液压装置及保险装置操作可靠，安全稳定； （5）自动提升系统，配置标准垃圾桶； （6）车身上方四周设置视廓警示灯，下方设置反光标识； （7）企业配置齐全的数控、自动生产设备，采用先进的工艺技术，使拟建项目产品达到国内外同行业的先进水品。

主要污染工序： 一、施工期 拟建项目使用现有厂房进行生产，不存在施工期环境影响。 二、运行期 项目运营期主要污染因素为废水、噪声和固体废物等。 1、废水 拟建项目废水主要为员工生活污水。拟建项目生活用水量为720t/a，废水产生量按用水量的80%计算，废水排放量为576t/a，废水中主要污染物为COD、NH3-N等。依据集团公司生活污水的监测数据，项目生活污水主要污染物COD、NH3-N的浓度分别为350mg/L和35mg/L，产生量分别为0.2t/a和0.02t/a。项目生活污水经化粪池预处理能够达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B级标准要求，污水经市政污水管网进入威海市初村污水处理厂集中处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准（CODCr 50mg/L、NH3-N 冬季8mg/L 夏季5mg/L）后排海。 2、废气 拟建项目产生的废气为生产废气，主要为切割烟尘、焊接烟尘、喷砂粉尘和喷漆工序产生有机废气(主要污染物为二甲苯、VOCs)。 切割废气 等离子切割机工作原理，是以压缩空气为工作气体，高频电弧为热源，将被切割的金属局部熔化，熔化的金属由喷出的高压气流吹走。因此，等离子切割过程中会产生大量烟尘。 参考同类机加工项目，等离子切割粉（烟）尘的排污系数为原料使用量的5‰，拟建项目需要切割的原材料量约2000t，则拟建项目烟尘产生量为10t/a，项目切割设备一侧设有集气罩收集切割烟尘，通过滤筒除尘器收集后通过1根15m高的排气筒（1#）排放。集气罩收集效率按90%以上计，滤筒除尘器除尘效率按98%计，则有组织粉尘排放量为0.18t/a，根据企业提供的资料，每年切割时间按2000h计，则烟尘排放速率为0.09kg/h。 未收集烟粉尘量为10%，即有1t/a的烟粉尘无组织排放。 滤筒除尘器： 滤筒除尘器以滤筒作为过滤元件所组成或采用脉冲喷吹的除尘器，结构是由进风管、排风管、箱体、灰斗、清灰装置、导流装置、气流分流分布板、滤筒及电控装置组成，类似气箱脉冲袋除尘结构。 工作原理：含尘气体进入除尘器灰斗后，由于气流断面突然扩大及气流分布板作用，气流中一部分粗大颗粒在动和惯性力作用下沉降在灰斗;粒度细、密度小的尘粒进入滤尘室后，通过布朗扩散和筛滤等组合效应，使粉尘沉积在滤料表面上，净化后的气体进入净气室由排气管经风机排出。 滤筒除尘器具有体积小，效率高，投资省，易维护等优点，是解决传统除尘器对超细粉尘收集难、过滤风速高、清灰效果差、滤袋易磨损破漏、运行成本高的最佳方案，和市场上现有各种袋式、静电除尘器相比具有有效过滤面积大、压差低、低排放、体积小、使用寿命长等特点，成为工业除尘器发展的新方向。 （2）喷砂粉尘 根据《喷塑行业污染物源强估算及治理方法探讨》（2016.12）中对喷砂表面处理粉尘产生量的统计，一般喷砂工艺中粉尘产生量为喷砂量的1~2%计算，根据建设单位提供的资料，拟建项目需要喷砂量约135t，则拟建项目粉尘产生量约为2.7t/a，项目喷砂作业在密闭的喷砂房内进行，通过布袋除尘器收集后通过1根15m高的排气筒（1#）排放。密闭喷砂房粉尘收集效率按95%以上计，布袋除尘器除尘效率按98%计，则有组织粉尘排放量为52kg/a，每年喷砂时间按1000h计，则粉尘排放速率为0.05kg/h。 未收集粉尘量为5%，即有0.135t/a的粉尘无组织排放。 项目切割与喷砂粉尘共用一根排气筒排放，设有1台10000m3/h的风机，则粉尘最高排放浓度为14mg/m3。能够满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准要求（颗粒物20mg/m3）。 （3）焊接烟尘 机加工过程中各台设备均配有切削液，因此生产过程中基本不会产生废气。 打磨过程只针对某些受损部件进行，打磨工作量较少，项目维修车间内设置密闭打磨房，打磨采用无尘干磨机，通过干磨机自带的收尘装置，能够将打磨粉尘有效进行收集，打磨粉尘产生量很小且控制在密闭打磨室内。 进行气体保护焊时，会产生焊接烟尘，焊接烟尘是由金属及非金属物质在受热条件下产生的蒸汽经氧化和冷凝而形成的。焊接烟尘的特点为粒子小，粉尘呈碎片状，粒径为lµm-30µm、粘性大。根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》（《上海环境科学》）并类比同类企业，气体保护焊发尘量约5.0~8.0g/kg（焊材），保险起见，本次环评取发尘量为8g/kg。项目焊材年消耗量约为1t/a，则焊接烟尘产生量为8kg/a。焊接工序年工作时间约为1000h，则产生速率约0.008kg/h。项目焊机安装移动式焊接除尘器，通过其中的高效过滤棉对焊接烟尘进行收集处理，处理效率约为80%，焊接烟尘排放量约为1.6kg/a，通过车间自然通风或换气扇通风换气形式排放。 （4）有机废气 调漆、喷漆和烘干过程有一定量的漆雾（主要在喷漆过程中产生）和VOCs产生。 项目油漆的使用量为4.2t/a，稀释剂使用量为0.8t/a，共5t/a（其中拟建项目用量4.2t/a，集团泵业喷漆原依托外部单位，现依托拟建项目，用量0.8t/a），油漆及稀释剂主要化学成分详见表2。 油漆和稀释剂中各组分含量如下： 固形物含量：2.2×70%+2×90%=3.34t/a； VOCs含量：2.2×30%+2×10%+0.8=1.66t/a； 二甲苯含量：2.2×7%+2×7%+0.8×15%=0.41t/a。 喷漆过程中约有80%的固形物附着在工件上，16%以漆雾形式散失，4%以漆渣形式洒落地面；油漆溶剂和稀释剂在喷漆过程将全部挥发。 项目设置一座喷烤房，项目的调漆、喷漆及烘干均在该密闭、负压环境中进行。喷烤房采用上送风下排风的原理。喷漆时，外部空气经过初效过滤网过滤后由送风机送到房顶，再经过顶部过滤网二次过滤净化后进入房内。房内空气采用全降式，以较慢速度向下流动，使喷漆后的漆雾微粒不能在空气中停留，而直接通过底部出风口排入漆雾处理装置。这样不断地循环转换，使喷漆时房内空气清洁度达98%以上，且送入的空气具有一定的压力，可在车的四周形成恒定的气流以去除过量的油漆，从而最大限度地保证喷漆的质量。 负压工作原理：喷烤房采用主动送风+排风的方式，负压风机向外排出空气使室内气压下降，室内空气变稀薄，形成一个负压区，空气由于气压差补偿流入室内。在实际应用中，负压风机集中安装于烤漆房一侧，进气口于烤漆房另外一侧，空气由进出口到负压风机形成对流吹风。在这个过程中，靠近负压风机附近的门窗保持关闭，强迫空气由进气口一侧补偿流入烤漆房，空气有秩序的由进气口流入烤漆房，从烤漆房流过，由负压风机排出烤漆房。拟建项目喷烤房送风和排风系统分别采用防爆型风机机组，排风机总风量为10000m3/h，送风机送风量9500m3/h，排放量大于送风量，可以使喷烤房保持在负压状态，确保车间内废气不会无组织扩散到车间外部环境。另外在车间生产完成时或下班时，车间内残余少量有机废气，需要继续运行送排风系统60min，将残余有机废气处理后关闭系统。 调漆、喷漆和烘干产生的漆雾和有机废气经“过滤棉+活性炭吸附-催化燃烧装置”处理达标后通过15m高排气筒（2#）排放。在此基础上，喷漆和烘干废气收集率较高，约为95％以上，无组织排放的废气较少，仅为5％。 废气治理措施分析 有机废气的处理方法总体上可以分为活性炭吸附法、直接燃烧法、催化剂氧化分解法和蓄热式燃烧法。它们的处理原理、优缺点比较见表24。 表24 有机废气处理方法比较 处理方法 原理及主要控制条件 优点 缺点 活性炭吸附法 用活性炭吸附，处理废气流速0.3~0.6m/s，炭层厚度0.8~1.5m ①可回收溶剂 ②可净化低浓度（一般<1000mg/m3）、低温度废气 ③不需要加热 需要预处理去除漆雾、粉尘、等杂质，高温废气需要冷却 直接燃烧法 在600~800℃下燃烧，停留0.3~0.5s ①操作简单，维护容易 ②不需要预处理有机物可完全燃烧 ③有利于净化含量高的废气 ④燃烧热可作为烘干室热源综合利用 ①NOx的排气量增大 ②当单独处理时，燃料燃烧费用较大 催化剂氧化分解法 在200~400℃下燃烧，停留0.14~0.24s 与直接燃烧法相比 ①装置较小 ②燃料费用低 ③NOx生成少 ①需要良好的预处理 ②催化剂中毒和表面异物附着易失效 ③催化剂和设备较贵 蓄热式燃烧法 在600~800℃下燃烧，停留0.3~0.5s 与直接燃烧法、催化剂氧化分解法相比 ①燃料费用低 ②燃烧热可作为烘干室热源综合利用 当单独处理时，燃料燃烧费用较大 活性炭吸附法净化率可达90%以上，若无再生装置，则活性炭频繁更换导致运行费用较高，若使用蒸汽回收，则工艺流程较长，操作费用较高，回收的溶剂和水的混合物利用价值较低；直接燃烧法及蓄热式燃烧法只适用于净化可燃有害组分浓度较高的废气，或者是用于净化有害组分燃烧时热值较高的废气，因为只有燃烧时放出的热量能够补偿散向环境中的热量时，才能保持燃烧区的温度，维持燃烧的持续，且燃料燃烧费用较大。 本项目有机废气中VOCs浓度较低，同时考虑到运行成本和安装空间，综合以上分析，项目采用“过滤棉+活性炭吸附+催化燃烧脱附装置”处理有机废气，废气经活性炭吸附后，经热风脱附，再经催化燃烧，通过15m高排气筒排放。该系统设计风量10000m3/h，工作时间1800h/a，对有组织有机废气净化效率≥90%。 过滤棉+活性炭吸附+催化燃烧装置工作原理如下： 喷漆废气首先经过干式过滤器，过滤棉将废气中的漆雾颗粒沉降下来，同时吸收水溶性废气成分，达到污染物与洁净气体分离的目的；经过滤后的废气进入活性炭吸附箱，通过活性炭吸附废气中的有机成分使废气得以净化，再经过催化燃烧后的尾气经排气筒排入大气。 活性炭吸附浓缩催化燃烧废气处理装置是根据吸附和催化燃烧两个基本原理设计的，即吸附浓缩-催化燃烧法，本装置由前置预处理装置、活性炭吸附脱附装置、催化燃烧装置、电力控制系统以及风机组成，其工作原理是依靠贵金属催化剂的作用，有机废气中的可燃成分在较低的温度下氧化分解净化的方法。 活性炭吸附浓缩催化燃烧预处理阶段：由于大多废气中都含有不同浓度的颗粒及粉尘，因此必须有前置处理装置，即干式过滤器（过滤棉吸附），目的就是保证活性炭不被堵塞，保证其吸附效果。 活性炭吸附浓缩催化燃烧吸附阶段：当有机废气经过具有吸附作用的活性炭吸附层时，有机物质便会被活性炭所吸附，洁净气被排出；经一段时间的吸附后，活性炭达到饱和状态时，此时停止吸附，有机物便会被浓缩在活性炭内，最后再通过催化燃烧脱附，恢复活性炭吸附能力，同时干净的气体被排放出去。 活性炭吸附浓缩催化燃烧废气处理装置的关键部分便是催化燃烧炉，活性炭经吸附运行一段时间后达到饱和前，启动系统的脱附-催化燃烧过程，通过热气流将原来已经吸附在活性炭表面的有机溶剂脱附出来。脱附气体在脱附风机作用下先进入换热器进行换热，实现对余热的回收，换热后进入催化燃烧炉通过燃烧器加热对废气进一步升温（300℃），升温后的有机废气达到废气在催化剂（钯、铊等贵金属）作用下的起燃温度。废气进入催化燃烧床，在催化剂的作用下，经过催化燃烧反应转化生成CO2和水蒸气等无害物质，并放出热量（根据环保设备厂家提供资料，废气处理效率大于95%，为保险起见，本次评价按90%计），燃烧后的尾气一部分直接排到大气，大部分热气流被再次循环送往吸附床，用于对活性炭的脱附再生。这样既能满足燃烧和脱附所需热能，又能达到节能的目的，再生后的活性炭可用于下次吸附。当废气浓度达到一定程度时反应放热跟脱附加热达到平衡，系统在不外加热量的情况下完成脱附再生过程。 催化燃烧的燃烧装置是由导管把含有可燃性物质的废气引入预热室，把废气预热到反应的起始温度，经预热的有机废气通过催化层使之完全燃烧，氧化燃烧生成无毒无臭的热气体，可进入热交换器和烘干室等作为余热回收利用。 项目活性炭吸附-催化燃烧脱附废气处理主体设备情况见表25。 表25 项目有机废气处理主体设备情况 序号 项目 设计结果 1 设备名称 “干式过滤器+活性炭吸附+催化燃烧脱附”设备 2 设备数量 1套 3 处理风量(Nm³/h) 10000 4 工作方式 间歇式运行 5 活性炭床外形尺寸（单床） 1500*1500*3400mm 6 单床活性炭填充量 1.2m3 7 吸附阻力损失 450Pa 8 活性炭脱附温度 90℃ 9 处理废气成份 VOCs（包含二甲苯等） 10 活性炭吸附周期 70h 11 脱附周期 6.5h 12 活性炭使用寿命 6000-8000h 13 催化燃烧风量(Nm³/h) 2000 14 催化剂种类 Pt、Pd（铂、钯）贵金属型催化剂 15 催化剂活性温度 210℃ 16 催化剂使用寿命 ≥8500h 17 有机废气处理效率 ≥95% 本项目活性炭吸附箱配套在线检测系统及压差显示器，可随时查看设备运行状况，随着吸附工况持续，积聚在活性炭颗粒上的有机废气分子将越积越多，相应就会增加设备的运行阻力，通过压差显示器监控吸附段的阻力变化，将吸附段阻力上限维持在1000~1200Pa范围内，当超过此限定范围，由自动控制器通过定阻发出指令，启动催化燃烧装置对活性炭脱附再生处理。 调漆、喷漆和烘干过程中，油漆溶剂和稀释剂将全部挥发，有机废气在调漆过程中挥发喷漆过程中挥发70%，干燥过程挥发30%。根据计算，项目有机废气VOCs产生量为1.66t/a（其中二甲苯为0.41t/a），废气收集效率约95%，处理效率为90%，则VOCs的有组织排放量为0.16t/a（其中二甲苯为0.04t/a），喷烤房年运行时间2000h，排放速率为0.08kg/h（其中二甲苯为0.02kg/h），风机设计排风量10000m3/h，排放浓度为8mg/m3（其中二甲苯为2mg/m3），VOCs、二甲苯排放速率和排放浓度均能够满足《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2标准要求（浓度限值：VOCs 50mg/m3，二甲苯15mg/m3，排放速率：VOCs 2.0kg/h，二甲苯0.8kg/h）。 未被收集的有机废气量为5％，则无组织排放的VOCs量为0.08t/a（其中二甲苯为0.02t/a）。 3、噪声 拟建项目噪声主要来自于切割机、各类车床、铣床、钻床、加工中心、喷砂机、风机等生产和辅助设备，设备噪声源强约在75~90dB(A)之间。 为确保厂界噪声达标排放，建设单位需采取必要的隔声、减震等降噪措施，建议项目单位采取以下噪声治理措施： 尽量选择低噪声和符合国家噪声标准的生产设备，并进行定期检修维护，使其处于良好运行状态；对个别高噪声设备安装消声器、隔声罩等；在设备的基础与地面之间安装减振垫，减少机械振动产生的噪声污染。 加强车间的隔音措施，如适当增加车间墙壁厚度，并安装隔声门窗。对工人采取适当的劳动保护措施，减小职业伤害。 合理布局，合理布置车间内部设备的位置，将高噪声设备尽量远离厂界和办公休息区，减少对周围环境的影响。 生产过程中产生的噪声，经过以上厂房阻隔、自然衰减及降噪措施后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求，对周围环境影响较小。 4、固体废物 拟建项目固废主要包括生产固废和生活垃圾等。 生产固废主要为生产过程中产生的各类废弃物，包括一般工业固废（废金属下脚料、捕集粉尘、焊渣、废钢丸）和危险废物（漆渣、废机油、废切削液、废包装桶、废过滤材料、废催化剂和废油抹布）。 金属下脚料主要是钢材切割、机械加工等过程产生的钢材边角料等，项目钢材等利用率约98%，则边角料产生量约为原料用量的2%，年产生量为70t/a，出售给废旧回收公司综合利用。 除尘装置收集的烟尘主要为切割烟粉尘、焊接烟尘和喷砂粉尘，根据除尘效率计算，产生量约为11.34t/a，出售给废旧回收公司综合利用。 根据《机加工行业环境影响评价中常见污染源强估算及污染治理》，焊渣产生量约为焊材用量的1/11+4％，则焊渣产生量约为0.13t/a。由废旧回收公司回收利用。 废砂消耗量约为喷砂量的30%，约40t/a。由废旧回收公司回收利用。 危险废物包括漆渣、废机油、废切削液、废包装桶、废过滤材料、废催化剂和废油抹布，由具有危险废物处置资质单位负责转运处置。 喷漆过程中约有4%的固形物以漆渣形式洒落地面，项目所用油漆中固形物含量为3.34t/a，则漆渣产生量为0.13t/a；漆渣属于《国家危险废物名录》中的 “HW12染料、涂料废物”，废物代码900-252-12，危险特性为毒性和易燃性，由具有危险废物处置资质的单位进行回收处置。 废机油是指机械设备更换的润滑油等，产生量约为1t/a，废机油属于《国家危险废物名录》中“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为900-217-08，危险特性为毒性和易燃性。 废切削液主要是指使用切削油和切削液进行机械加工过程中产生的不能重复利用或失效的废乳化液、废油水烃混合物等。根据厂家提供的经验资料，切削液可以在一定时间内循环使用，废切削液产生量约占使用量的50％，约为2t/a，属于《国家危险废物名录》中HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，废物代码900-006-09，危险特性为毒性。 废包装桶主要为废切削液桶、废油漆桶和废油桶等，约为0.5t/a，因其沾染危险废物，属于《国家危险废物名录》中HW49其他废物，废物代码900-041-49，危险特性为毒性。 废过滤材料（指废过滤棉、废活性炭等）是废气净化装置使用的过滤吸附材质，属于《国家危险废物名录》中“HW49 其他废物”，废物代码900-041-49，危险特性为毒性和感染性。活性炭定期脱附，脱附过程中会产生部分损耗，损耗部分需更换，每2年更换一次，废活性炭年平均产生量约0.085t/a；过滤棉捕集的漆雾量约为漆雾总量的90%，喷漆过程中约有16%的固形物以漆雾形式散失，则过滤棉捕集漆雾量约为0.48t/a，过滤棉用量为0.02t，每2个月更换一次，则废过滤棉年产生量约为0.6t/a，由具有危险废物处置资质的单位进行回收处置。 废催化剂：拟建工程催化燃烧装置拟采用UC-501系列催化剂，每2年更换一次，一次更换量约为0.004t，废催化剂属于《国家危险废物名录》中HW49其他废物，废物代码900-041-49，委托有危险废物处理资质的单位转运处理。 机械设备采用抹布擦拭废机油等，产生废油抹布，属于《国家危险废物名录》中HW49其他废物，废物代码900-041-49，危险特性为毒性，年产生量约为0.3t/a，根据《国家危险废物名录》，废油抹布列入危险废物豁免管理清单，全程不按危废管理，可与生活垃圾一起处理。 拟建项目员工生活、办公过程中产生的生活垃圾按照每人每天0.5kg计算，生活垃圾产生量为9t/a(0.03t/d)。 拟建项目固体废物产生情况及处置措施详见表26。 表26 固废产生及处置情况一览表 序号 固废种类 产生量（t/a） 性质 处置措施 1 生活垃圾 9 生活垃圾 威海市垃圾处理场 2 下脚料 70 一般工业固废 回收公司回收利用 3 焊渣 0.13 一般工业固废 回收公司回收利用 4 捕集粉尘 11.34 一般工业固废 回收公司回收利用 5 废砂 40 一般工业固废 回收公司回收利用 6 废油抹布 0.3 危险废物（HW49） 威海市垃圾处理场 7 漆渣 0.13 危险废物（HW12） 由具有危险废物处置资质的单位进行转运处置 8 废机油 1 危险废物（HW08） 9 废切削液 2 危险废物（HW09） 10 废包装桶 0.5 危险废物（HW49） 11 废过滤材料 0.685 危险废物（HW49） 12 废催化剂 0.002 危险废物（HW49） 13 合计 135.087 — 全部合理有效处置 5、环境风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)可知，拟建项目风险潜势为I级。在项目投入运营后，项目存储的油漆、稀料、乙炔和氧气等存在火灾的事故风险，应采取有效的措施对风险事故进行防范。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 （单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 切割 | 烟尘 | 10t/a，450mg/m3 | 颗粒物：2.367t/a，14mg/m3 |
|  | 喷砂 | 粉尘 | 2.7t/a，250mg/m3 |  |
|  | 调漆、喷漆和烘干 | VOCs 二甲苯 | 1.66t/a，80mg/m3 0.41t/a，20mg/m3 | VOCs：0.24t/a，8mg/m3二甲苯：0.06t/a，2mg/m3 |
|  | 焊接 | 烟尘 | 8kg/a | 1.6kg/a |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD | 350mg/L，0.2t/a | 350mg/L，0.2t/a |
|  |  | NH3-N | 35mg/L，0.02t/a | 35mg/L，0.02t/a |
| 固 体 废 物 | 生活 | 生活垃圾 | 9t/a | 0t/a |
|  | 生产 | 下脚料 焊渣 捕集粉尘 废油抹布 漆渣 废机油 废切削液 废包装桶 废过滤材料 废催化剂 | 70t/a 0.13t/a 11.34kg/a 0.3t/a 0.13t/a 1t/a 2t/a 0.5t/a 0.685t/a 0.002t/a | 0t/a |
| 噪 声 | 噪声源： 切割机 车床 铣床 钻床 加工中心 风机等 噪声值（dB）： 75~90 |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可另页） 拟建项目附近无生态重要保护目标，无古迹、不压矿。项目利用已建成设施，无施工期建设，因此不考虑对生态环境的影响。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 由于拟建项目利用的厂房等已建成，因此，本次环评不作施工期环境影响分析。

营运期环境影响分析： 水环境影响分析 拟建项目营运期产生的废水主要为生活污水，生活废水中主要污染物为COD和NH3-N，浓度为350mg/L和35mg/L，均能够满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准（COD≤500mg/L、氨氮≤45mg/L)的要求，废水经市政污水管网进入威海市初村污水处理厂集中处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（CODCr 50mg/L、NH3-N 冬季8mg/L 夏季5mg/L）后深海排放。CODCr和NH3-N排海量分别为0.03t/a和0.0036t/a（其中冬季为0.0019t，夏季为0.0017t）。 威海市初村污水处理厂位于威海市高区初村镇北部防护林内，由威海水务投资有限责任公司投资建设，总投资8451.8万元，占地面积33333.50 m2。初村污水处理厂总体设计污水处理能力为4万t/d，服务范围是整个初村片区、环翠区羊亭镇等。采用“厌氧—Carrousel氧化沟+絮凝沉淀+活性砂滤池”，污水处理厂设计出水为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，最终排入初村北部黄海海域。根据威海水务投资有限责任公司核发的排污许可证（证书编号91371000080896598M002X），初村污水处理厂COD、氨氮许可年排放量分别为365t/a、45.625t/a。目前该污水处理厂日处理污水量为2.0万m3/d，COD、氨氮年排放量分别为211.93t、8.7t，污水处理余量为2.0万m3/d，污染物许可排放量剩余COD153.07t/a、氨氮36.92 t/a。项目满负荷生产状态下，废水排放量为576t/a（1.92t/d），进入该污水处理厂的废水量较小，污水处理厂出水水质达标、运行稳定。从水量和水质两方面分析，该污水处理厂完全有能力接纳处理本项目产生的废水。 拟建项目生活污水依托厂内现有HDPE管道，管道敷设时已对管道坑进行回填粘土夯实，并进行防渗处理。化粪池等均采用水泥硬化、并作防渗处理，因此，生活污水的输送、贮存等环节发生泄漏的几率很小。 拟建项目废水进入市政污水管网，不排入羊亭河，因此对地表水无影响；废水对地下水的影响方式主要是排污管道沿途下渗，项目在确保排水系统与市政污水主管网对接的前提下，并有效防止污水管网“跑、冒、滴、漏”现象的发生，项目废水对地下水环境影响很小。 环境空气影响分析 有组织排放废气 等离子切割烟尘经滤筒除尘器收集后与通过布袋除尘器收集的喷砂粉尘后通过1根15m高的排气筒（1#）排放，处理后烟粉尘最大排放速率为0.14kg/h，排放浓度为14mg/m3。能够满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准要求（颗粒物20mg/m3）。 拟建项目调漆、喷漆及烘干过程中产生的废气经“过滤棉过滤+活性炭吸附+催化燃烧”处理后 (处理效率大于90%，本次评价按90%计)由15m高排气筒（2#）排放，处理后废气中各污染物排放浓度为：VOCs 8mg/m3、二甲苯2mg/m3，排放速率分别为：VOCs 0.08kg/h、二甲苯0.02kg/h。能够满足《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)表2标准要求(浓度限值：VOCs50mg/m3、二甲苯15mg/m3，排放速率：VOCs 2.0kg/h、二甲苯0.8kg/h)。 拟建项目有组织排放废气污染源强见下表。 表21 有组织排放废气源强统计表 排放源 污染因子 排放速率(kg/h) 烟气量 (m3/h) 排气筒几何高度(m) 排气筒出口内径(m) 排气筒出口烟气温度(k) 排气筒2# VOCs 0.08 10000 15 0.5 303 二甲苯 0.02 排气筒1# 颗粒物 0.14 10000 15 0.5 293 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中推荐的AERSCREEN估算模式对有组织排放废气进行预测。 经预测VOCs、二甲苯有组织排放最大一次落地浓度出现在305m处；颗粒物有组织排放最大一次落地浓度出现在300m处；VOCs有组织排放最大一次落地浓度为0.002213mg/m3，占标率为0.18%；二甲苯有组织排放最大一次落地浓度为0.000553mg/m3，占标率为0.28%；颗粒物有组织排放最大一次落地浓度为0.004mg/m3，占标率为0.44%。由预测结果可知，项目废气对周围环境空气影响较小。 无组织排放废气 切割工序未收集烟尘量为10%，即有1t/a的烟尘无组织排放。 焊接烟尘排放量约为1.6kg/a，通过车间自然通风或换气扇通风换气形式无组织排放。 喷砂工序未收集粉尘量为5%，即有0.135t/a的粉尘无组织排放。 以上烟、粉尘排放量较小，经类比，其厂界浓度可以达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3要求，对周围大气环境的无明显影响。 喷漆过程中未被收集的有机废气量为5%，无组织排放的VOCs量为0.08t/a。根据同类项目类比分析，最大产生浓度小于0.1mg/m3，小于《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)表3厂界监控点浓度限值要求(VOCs 2.0mg/m3)；也符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1标准要求（厂区内厂房外监控点处1h平均浓度限值10mg/m3、任意一次浓度限值30mg/m3）；对周围大气环境的无明显影响。 （1）大气环境防护距离 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织排放源的大气环境防护距离。 污染源参数和计算结果具体见表22。 表22 大气防护距离计算参数表 排放源 污染物 源强 Qc(kg/h) 面源参数 小时评价标准Cm 大气环境防护距离L(m) 有效高度(m) 面源长度(m) 面源宽度(m) 喷漆房 VOCs 0.04 3 15 6 1.2mg/m3 无超标点 生产车间 颗粒物 0.635 10 100 61 0.9mg/m3 无超标点 注：按照HJ2.2-2018中附录D的规定，TVOC的8h平均质量浓度限值为0.6mg/m3， 5.3.2.1规定：对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值，因此小时浓度按1.2mg/m3。 粉尘标准值参考《环境空气质量标准》(GB3095-2012)日均值3倍，即0.9mg/m3 由计算结果可知，由于污染物排放量较少，大气防护距离计算结果均无超标点，因此无需设置大气防护距离。 （2）卫生防护距离 卫生防护距离计算公式采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91)中公式： 式中： Cm—为小时浓度标准限值(mg/Nm3)； r—为有害气体无组织排放源所在的生产单元的等效半径，m；根据该生产单元占地面积S(m2)计算，r=(S/π)0.5； A、B、C、D—计算系数，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别查表取得，项目所在地平均风速4.6m/s，查表得A、B、C、D的值分别为350、0.021、1.85、0.84； L—工业企业所需卫生防护距离，m； QC—为工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。根据项目无组织排放情况，依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）的规定，计算本项目的卫生防护距离。各污染物源强及卫生防护距离计算结果见表23。 表23 大气防护距离计算参数表 排放源 污染物 源强 Qc(kg/h) 面源参数 小时评价标准Cm 卫生防护距离L(m) 有效高度(m) 面源长度(m) 面源宽度(m) 喷漆房 VOCs 0.04 3 15 6 1.2mg/m3 0.158 生产车间 颗粒物 0.635 10 100 61 0.9mg/m3 17.668 按照卫生防护距离设置的规定，卫生防护距离小于100m时，级差为50m。当无组织排放多种有害气体时，当按两种和两种以上的有害气体计算防护距离在同一级别时，卫生防护距离级别应提高一级。由此确定生产车间和喷漆房的卫生防护距离各为50m。拟建项目卫生防护距离包络线图见下图。 距离项目最近的敏感保护目标均在400m以上，因此卫生防护距离内无敏感目标，符合卫生防护距离的要求。 拟建项目的运行将会对周边环境产生一定的影响，威海市属北温带季风型大陆性气候，四季变化和季风进退明显，年平均风速4.6m/s，年主导风向为西北风，冬季以西北风为主，夏季以南风为主，静风频率为7.2%。周围距离厂界最近的敏感点为南侧445m的杜家庄村。项目废气经严格采取有效措施处理后各种废气能够达标排放，因此，项目所产生废气对周围空气环境及敏感目标影响不大。 拟建项目卫生防护距离包络线图（1:3000） 噪声影响分析 项目噪声主要来自于切割机、铣床、加工中心、车床等生产设备。建设单位在设备选型订货时，首选运行高效、低噪型的设备，同时规范员工操作，并且由于合理布局，各类设备均加装减震装置，在经过墙壁隔声、距离衰减后，拟建项目厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间65dB、夜间55dB）的要求。拟建项目的环境保护目标均较远，经过噪声治理和距离衰减后对周围敏感目标基本无影响；在做好防噪措施的基础上，对项目周围的企业单位影响也很小。 固体废物影响分析 项目产生的固体废物主要为生活垃圾和生产固废等。 1、生活垃圾 生活垃圾年产生量为9t/a。项目产生的垃圾分类收集后，生活垃圾堆存于带盖垃圾箱内，由环卫部门统一收集后运送至威海市垃圾处理场处理，对周围环境基本无影响。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订，9月1日起实施），“第四十九条 产生生活垃圾的单位、家庭和个人应当依法履行生活垃圾源头减量和分类投放义务，承担生活垃圾产生者责任。任何单位和个人都应当依法在指定的地点分类投放生活垃圾。禁止随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾。”企业依托集团现有的生活垃圾桶，并放置在生活垃圾存放处，做好垃圾分类工作，将存放的垃圾投放到指定地点，不可随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾。 威海市垃圾处理场位于威海市环翠区张村镇艾山红透山夼，前期以填埋处理为主。垃圾处理场二期工程BOT项目（垃圾处理项目）已于2011年投入使用，二期工程总投资2.8亿，总占地面积44578m2，服务范围为威海市区（包括环翠区、经济技术开发区和火炬高新技术开发区的全部范围），设计处理能力为近期700t/d，远期1200t/d，处理方式为焚烧炉焚烧处理，现处理量为600t/d，完全有能力接纳处理拟建项目运营所产生的生活垃圾。 一般工业固废 一般工业固废主要为各类下脚料、焊渣和捕集粉尘、废钢丸，均出售给废旧回收公司综合利用。 金属下脚料年产生量为70t/a，出售给废旧回收公司综合利用。 除尘装置收集的烟尘主要为切割烟粉尘、焊接烟尘和喷砂粉尘，产生量约为11.34t/a，出售给废旧回收公司综合利用。 焊渣产生量约为0.13t/a。由废旧回收公司回收利用。 废砂产生量约为40t/a。由废旧回收公司回收利用。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订，9月1日起实施），“第三十六条 产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。” 企业按照如上规定做好以下工作： ①一般固废的收集和贮存 一般固废的收集、储存、管理严格按照《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及2013年第36号修改单相关规定和要求执行，建立产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立管理台账。由专人负责一般固废的收集和管理工作。 一般固废库必须设置识别一般固废的明显标志，金属下脚料、捕集粉尘、焊渣和废砂均属于一般工业固体废弃物中的Ⅰ类工业固体废物，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，一般固废库不需要做防渗层。 企业设置专门的一般工业固废暂存场所，不与生活垃圾混放。一般固废库位于北侧车间东北部，占地面积约150m2，根据项目的一般固废数量、存储周期分析，能够容纳本项目产生的一般固废；为密闭间，地面进行硬化且无裂隙。 ②一般固废的转移及运输 委托他人运输、安全处置金属下脚料、捕集粉尘、焊渣和废砂，需对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。禁止将一般固废混入生活垃圾。 该项目在严格按照一般固废处理的相关规定的前提下，固体废物能够达到零排放，因此对周围环境基本无影响。 3、危险废物 危险废物包括主要有漆渣、废机油、废切削液、废包装桶、废过滤材料、废催化剂和废油抹布，均为危险废物，废油抹布列入危险废物豁免管理清单，全程不按危废管理，可与生活垃圾一起处理。其他危险废物由有危险废物处置资质的单位转运处置。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》的要求，拟建项目危险废物情况及贮存场所情况见表24。 表24A 危险废物贮存场所基本情况表 序号 贮存场所 名称 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废暂存间 厂区西北 25m2 桶装 4t 一年 表24B 危险废物情况汇总表 序号 危废 名称 危废类别 危废 代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害 成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 漆渣 HW 12 900-252-12 0.13 喷漆 固态 酯类 有机树脂、有机酯类 1月 毒性 交有危废处置资质单位 2 废机油 HW 08 900-217-08 1 设备 检修 液态 烃类 重金属、芳烃类 1年 毒性 3 废切削液 HW 09 900-006-09 2 机械 加工 液态 乳化液 烃类 1月 毒性 4 废包装桶、废过滤材料、废催化剂 HW 49 900-041-49 1.187 废气治理、原料包装 固态 烃类 烃类 1年 毒性 5 废油抹布 HW49 900-041-49 0.3 机械 加工 固态 烃类 烃类 1年 毒性 可与生活垃圾一起处理 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订，9月1日起实施），企业对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，应当按照规定设置危险废物识别标志。应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 拟建项目依托厂区北部原有的危废暂存间，面积约6m2，危险废物暂存于带盖封闭的桶内，桶上贴上标签，详细标明危险废物的名称、质量、成份、特性以及发生泄漏、扩散污染事故的应急措施和补救方法，暂存间内设置危废识别标志，建立危险废物管理台账，并通过国家危险废物信息管理系统公示相关信息，企业在运营过程中需满足相关要求，医疗废物交由有危险废物集中处置单位处理。危险废物集中处置单位应当及时收集、运输和处置医疗废物。 危险废物的储存运输应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）和《危险废物污染防治技术政策》和《建设项目危险废物环境影响评价指南》的要求进行。 （1）危险废物的收集和贮存 危险废物的收集、储存、管理严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单要求执行，建立岗位责任制和危险废物管理档案，由专人负责危险废物收集和管理工作；由于《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单标准中除对医疗废物贮存周期提出了要求外，未对其他危险废物贮存周期提出具体的要求，根据项目的危险废物数量分析，项目存储周期能够保证危险废物的及时运输。 危废库必须设置识别危险废物的明显标志，并严格采取“四防”措施： 防风、防雨、防晒：项目危废库位于厂区北部的专门仓库，占地面积约6m2，危废库位于车间内，且设置为密闭间，能起到很好的防风、防雨、防晒效果。 防渗漏：危废库地面进行硬化和防渗漏处理，建设堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。同时其地面须为耐腐蚀的硬化地面，且地面无裂隙；基础防渗层可用厚度在2mm以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.0×10-10cm/s。 危废库内，各类危废等应分区贮存，应设置围堰或托盘，围堰或托盘的容积应大于储存物料量，事故发生时可保证将泄漏的物料控制在围堰或托盘内，每个分区均应粘贴储存物质标牌等。收集、贮存危险废物的场所、设施、设备和容器、包装物或其他物品转作他用时，必须经过消除污染的处理，并经环境保护监测部门监测，达到无害化标准，未达标准的严禁转作他用。 在收集、贮存危险废物过程中，发生污染事故或其他突发性污染事件时，必须立即采取措施，消除或减轻污染危害，及时通知可能受到危害的单位和居民，并应于24h内向所在区、市环境保护行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理。 收集、贮存危险废物过程中按危险废物特性进行分类包装。包装容器的外面必须有表示废物形态、性质的明显标志，并向运输者和接受者提供安全保护要求的文字说明。 危险废物的贮存设施必须符合国家标准和有关规定，并必须设置识别危险废物的明显标志。危废库管理人员每月统计危险废物的产生数量，并按照有关规定及时进行清运和处置。 （2）危险废物的转移及运输 ·危险废物的转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求，并禁止在转移过程中将危险废物排放至外环境中。 ·建设单位应与危废处置中心共同研究危险废物运输有关事宜，确保危险废物的运输安全可靠，减少或避免运输过程中二次污染和可能造成的环境风险。 ·项目产生的危险废物交由具有危险废物处置资质的单位进行回收处置。收集和运输分别采用密闭容器和密闭厢式货车，废物收集后立即运走，尽量缩短停滞时间。 （3）危险废物的处置措施 根据危险废物实行“减量化、资源化、无害化”的处置原则，委托有危废处置资质的单位进行清运处置。 在采取上述措施后，项目所产生的固体废物能够达到零排放，处置方式可行，在做好一般固体废物及危险废物暂存场所场地防渗的基础上，并做好一般固体废物和危险废物的收集，并定期检查固体废物的存放容器，防止容器损坏而泄露的情况下，一般固体废物和危险废物的存放对周围环境影响很小。 五、环境风险分析 1、环境风险识别 （1）物质危险性识别 拟建项目生产涉及到的油漆、稀料、乙炔等为易燃品，但使用和贮存量不大，风险潜势为I级。 （2）生产过程危险性识别 生产过程储存和使用的油漆、稀料、乙炔等原料可能因遇明火引起火灾；通电线路损坏有可能引起火灾。 （3）受影响的环境要素识别 大气环境：拟建项目周围受影响的保护目标距离均较远；厂区以内受影响的目标有车间操作工人与管理人员等。地表水受影响的目标为羊亭河。地下水受影响的目标为项目区及周围地下水资源。 2、环境风险管理与应急措施 （1）严格按照消防和安全标准要求进行生产，优先选用符合国家规定防火要求的材料、材质及设备。在制订安全、防火制度同时，严格落实各项防火和用电安全措施，加强对职工的安全教育和培训，配套和完善消防砂箱、手提式灭火器等设施。 （2）加强生产过程风险管理，配备相关安全报警、风险防护设施，定期检查车间可燃原料贮存场所，发现问题及时处理。 （3）定期检查和检修污水管道及水、电、气等管路，发现问题及时处理。 （4）按国家环境风险防范要求制订火灾及突发性环境风险事故应急预案，配备相应装置，定期演练，使各种环境风险处于可控状态。 只要严格执行国家有关法律法规，落实各项安全措施，做好防火工作，确保安全生产，造成环境污染的安全事故的概率很低。为了防止在运输、储存、使用等环节可能带来的风险事故，避免环境污染及人员伤害，应对原料进行全过程风险防治。 3、环境风险分析 拟建项目可能发生的环境风险事故主要为火灾等；发生场所主要为厂区车间等；其影响主要有火灾产生的冲击波和辐射热对厂区的影响，燃烧烟气对周围大气环境的影响。项目单位应采取得当的风险防范措施，并按要求制订切实可行的应急预案，在采取各项降低风险措施前提下，项目出现环境风险事故概率可降低到可接受水平以下。 六、社会稳定风险评估 根据山东省环境保护厅《关于开展建设项目环境信息公开和环境影响评价社会稳定风险评估工作的通知》（鲁环办[2014]10号）要求，拟建项目运行过程中，项目可能引发社会稳定风险主要为生产过程中机油、塑料等遇明火引起火灾等问题。 拟建项目建设单位严格做好各项防治措施；科学合理安排作业时间；加强生产过程风险管理，配备相关安全报警、风险防护设施，定期检查车间等场所，发现问题及时处理；配合院内加强对污水管线、化粪池的管理、巡视和检查，坚决杜绝废水“跑、冒、滴、漏”现象发生，保证其正常运行。拟建项目的运营对周边环境影响较小。 因此拟建项目的社会稳定风险评估等级为低风险水平。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 喷砂 | 粉尘 | 经布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒（1#）排放 | 达标排放 |
|  | 切割 | 烟尘 |  |  |
|  | 焊接 | 烟尘 | 移动式焊烟除尘器处理后无组织排放 | 影响较小 |
|  | 喷漆 | VOCs 二甲苯 | 经“过滤棉过滤+活性炭吸附+催化燃烧装置”处理后，由1根15m高排气筒（2#）排放 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、 NH3-N | 生活污水经化粪池预处理后经市政污水管网进入威海市初村污水处理厂集中处理达标后深海排放。 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 生活 生产 | 生活垃圾 一般工业固废 危险废物 | 生活垃圾及废油抹布由环卫部门送垃圾处理场进行无害化处理；一般工业固废出售给废旧回收公司；其他危险废物由有资质的危废单位进行处置。 | 零排放 |
| 噪 声 | 在合理布局的基础上，经过对设备采取基础减震、墙壁阻隔、距离衰减后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准（昼间60dB、夜间50dB）要求，对周围声环境影响较小。 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 拟建项目周边无生态环境敏感物种和景观，其建设运营不会对周边生态造成不良影响，且拟建项目使用已有厂房进行生产，故拟建项目对生态环境基本无影响。 |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 拟建项目使用位于威海市环翠区羊亭镇凤凰山路763号的集团自有厂房进行生产经营，项目总投资6657.37元，使用车间总占地面积12976.46m2，为单层建筑。拟建项目主要从事专用餐厨垃圾处理车的生产，能够达到年生产餐厨垃圾处理专用车400辆、餐厨垃圾处理挂车100辆的生产规模。项目建成后劳动定员60人。 2、环境质量现状评价结论 （1）项目所在区域环境空气常规监测项目SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3年均值均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。 （2）项目所在区域地下水各监测项目均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准的要求。 （3）项目所在区域羊亭河中各监测项目均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准要求。 （4）项目污水最终排海海域海水水质符合《海水水质标准》（GB3097-1997）中的第二类标准。 （5）项目区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 3、产业政策及城市规划 拟建项目建设符合国家产业政策，符合相应规划及环保功能区划的要求，也符合“三线一单”的要求，项目建设可行。 4、环境影响分析结论 拟建项目喷砂粉尘经“布袋除尘器”处理后与经“滤筒除尘器”处理的切割烟尘一起由1根15m高排气筒（1#）排放；焊接产生的烟尘经移动式焊烟除尘器处理后由车间排气扇排出；喷漆废气经过滤棉过滤后经“活性炭吸附+催化燃烧装置”处置后经1根15m高排气筒（2#）排放。烟粉尘均满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准要求；VOCs及二甲苯满足《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)表2标准要求。 拟建项目主要噪声源为机械加工时产生噪声，切割、机加工及焊接设备的噪声源强约在75~90dB(A)之间，这些都是非连续噪声。在合理布局的基础上进行基础减震，再经墙壁阻隔、吸声和距离衰减后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准的要求，对周围声环境目标影响很小。 拟建项目产生的废水主要为生活污水，经化粪池预处理处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准要求后，经市政污水管网排入威海市初村污水处理厂进行集中处理，该污水处理厂完全有能力接纳该项目的污水。在杜绝沿途“跑、冒、滴、漏”的情况下，废水对周围水环境影响较小。 拟建项目产生的固体废物主要为生活垃圾、一般工业固废及危险废物。其中生活垃圾由环卫部门收集至威海市垃圾处理场集中处理，下脚料等一般固废出售给废品回收公司回收利用；漆渣、废机油、废切削液、废过滤材料、废催化剂和废包装桶等交由有危险废物处置资质的单位进行回收处置。根据《国家危险废物名录》，废油抹布全程不按危废管理，可与生活垃圾一起处理。总体而言，本项目固废处置方式可行，对周围环境基本无影响。 5、拟建项目选用节能设备，采用环保材料。项目产生的废水、噪声和固废采取相应环保措施后均达标排放，对周围环境影响较小，符合清洁生产原则。 6、拟建项目风险潜势为I级，对周围环境的风险影响较小，经采取合理措施后，环境风险属可接受水平。 二、污染治理措施及建议 根据以上评价结论，结合有关环保法规和标准要求，提出以下污染治理或改进措施： 1、对各类生产装置、安全设施、消防器材等，进行各种日常的、定期的、专业的安全检查，并将问题落实到人、制定应急预案。 2、建设单位应该积极与水务部门配合加强污水管道的运行和维护，保证污水管网对接良好，对沿途污水管道做好防止 “跑、冒、滴、漏”工作。 3、建设单位必须及时与各固废接受方联系，签订有关处置协议，确保各类固废得到合理有效的处理。尤其是危险废物，应严格按《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令 第5号）的要求执行危险废物转移。落实各种固体废物处理措施，确保各种固体废物实现零排放。 4、岗位工作人员必须经过严格的安全、操作、管理培训。 5、加强项目管理人员和职工的环保教育，增强环保意识。 6、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。 三、项目环境保护三同时验收一览表 类别 污染源 污染物 治理措施 执行标准 治理效果 完成 时间 废气 切割 烟尘 经滤筒除尘器处理后由15m高排气筒排放 《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1一般控制区标准 达标排放 与主体工程同时段设计、同时施工、同时段投入运行 喷砂 粉尘 经布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放 焊接 烟尘 移动式焊烟除尘器处理后无组织排放 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2无组织排放监控浓度限值 喷漆 VOCs 二甲苯 经“过滤棉过滤+活性炭吸附+催化燃烧装置”处理后，由15m高排气筒排放 《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)表2标准 废水 生活污水 COD、 氨氮 预处理后纳入威海市初村污水处理厂集中处理后达标排放 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1 B级标准 达标排放 噪声 设备运行 — 隔声、 消声减震 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)中2类标准 厂界达标 固废 生活 生活垃圾 由环卫部门定期清运至威海市垃圾处理场无害化处理 《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001及2013年修改单） 零排放 生产 金属下脚料、除尘装置粉尘及焊渣、废钢丸 废品回收公司回收利用 漆渣、废容器、废机油、废切削液、废过滤材料、废催化剂、废油抹布 委托有资质的单位负责转运处置；与生活垃圾一起处置 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及2013修改单） 环境风险 — — — 满足风险防范要求 环境管理 专职人员 总量平衡方案 废水总量纳入威海市初村污水处理厂总量控制指标 环保投资 废水收集及排放系统0.5万元；设备减振、隔声、消音等噪声防治装置4万元；废气治理设施25.5万 三、综合结论 综上所述，拟建项目符合国家产业政策和当地规划要求，符合“三线一单”的要求，满足清洁生产要求，各污染物在采取相应的防治措施后，均可得到合理处置达标排放，不会对周围环境造成明显影响，符合功能区要求。因此，在切实落实本环评提出的各项治理措施的前提下，山东名流餐处装备股份有限公司年产500辆专用汽车和挂车项目的建设是合理可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污 口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影 响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特 征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

山东省环境保护厅翻印

编号：WHZL(2020)　　号

威海市建设项目污染物总量确认书

# （试　行）

项目名称：     年产500辆专用汽车和挂车项目

建设单位（盖章）：  山东名流餐处装备股份有限公司

申报时间：2020 年7月20日

威海市生态环境局制

| 项目名称 | 年产500辆专用汽车和挂车项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 山东名流餐处装备股份有限公司 |
| 法人代表 | 周本留 | 联 系 人 | 徐红岩 |
| 联系电话 | 13754619933 | 传 真 | — |
| 建设地点 | 威海市环翠区羊亭镇凤凰山路763号 |
| 建设性质 | 新建(改扩建□技改□ | 行业类别 | C3630改装汽车制造 |
| 总投资（万元） | 6657.37 | 环 保 投 资 | 30万元 | 环 保 投资比例 | 0.5% |
| 计划投产日期 | 2020年12月 | 年工作时间 | 300天 |
| 主 要 产 品 | 餐厨垃圾处理专用车及挂车 | 产量 | 400辆及100辆 |
| 环 评 单 位 | 威海齐心环保咨询有限公司 | 环评审批单位 | 威海市生态环境局 环翠分局 |
| 一、主要建设内容 项目位于威海市环翠区羊亭镇凤凰山路763号的集团自有厂房进行生产经营，项目总投资6657.37元，使用车间总占地面积12976.46m2，为单层建筑。拟建项目主要从事专用餐厨垃圾处理车的生产，能够达到年生产餐厨垃圾处理专用车400辆、餐厨垃圾处理挂车100辆的生产规模。项目建成后劳动定员60人，年工作日为300天。 |
| 二、水及能源消耗情况 |
| 名 称 | 消耗量 | 名 称 | 消耗量 |
| 水 （吨/年） | 720 | 电（千瓦时/年） | 190万 |
| 燃煤（吨/年） | — | 燃煤硫分（%） | — |
| 燃油（吨/年） | — | 燃气（m3/年） | — |
| 三、主要污染物排放情况 |
| 污染要素 | 污染因子 | 排放浓度 | 年排放量 | 排放去向 |
| 废水 | 1.COD | 350mg/L | 0.2t/a | 威海市初村污水处理厂 |
|  | 2.氨氮 | 35mg/L | 0.02t/a |  |
| 废气 | 1.颗粒物 | 14mg/m3 | 2.369t/a | 切割及喷砂分别经布袋除尘器、滤筒除尘器处理后由15m高排气筒排放；焊接烟尘经移动式除尘器处理后无组织排放 |
|  | 2.VOCs | 8mg/m3 | 0.24t/a | 调漆、喷漆及烘干过程中产生的废气经“过滤棉过滤+活性炭吸附+催化燃烧”处理后由15m高排气筒排放 |
| 固废 （危废） | 1.生活垃圾 | — | 9t/a | 威海市垃圾处理场 |
|  | 2.下脚料 | — | 70t/a | 回收公司回收利用 |
|  | 3.焊渣 | — | 0.13t/a |  |
|  | 4.捕集粉尘 | — | 11.34t/a |  |
|  | 5.废砂 | — | 40t/a |  |
|  | 6.废油抹布 | — | 0.3t/a | 威海市垃圾处理场 |
|  | 7.漆渣 | — | 0.13t/a | 由具有危险废物处置资质的单位进行回收处置 |
|  | 8.废机油 | — | 1t/a |  |
|  | 9.废切削液 | — | 2t/a |  |
|  | 10.废包装桶 | — | 0.5t/a |  |
|  | 11.废过滤材料 | — | 0.685t/a |  |
|  | 12.废催化剂 | — | 0.002t/a |  |
| 备注： |
| 四、总量指标调剂及“可替代总量指标”情况 本项目废水主要为生活污水，废水中主要污染物CODCr和NH3-N排放浓度分别为350mg/L和35mg/L，满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1 B级标准要求，经市政污水管网纳入威海市初村污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后深海排放。 环评预测项目废水排放量为576t/a，其中排入威海市初村污水处理厂的COD量为0.2t/a，NH3-N为0.02t/a，经威海市初村污水处理厂集中处理后排入外环境的COD为0.03t/a，NH3-N为0.0036t/a。总量指标纳入威海市初村污水处理厂统一考核，不需另行申请总量指标。 拟建项目VOCs总排放量为0.24t/a，山东名流实业集团有限公司数控机床及水泵搬迁项目原位于环翠区羊亭镇大西庄西，主要从事机床及水泵生产，生产过程涉及喷漆工艺，油漆及稀料使用量分别为5t/a和0.85t/a，厂区部分使用水膜除尘，部分无废气处理设施，有机废气排放量约为0.5t/a（可替代量大于0.24t/a）。名流集团本厂区建成后该项目已停产，满足挥发性有机物实行区域内倍量削减替代的要求。 本项目废气中无SO2、NOX的产生，所以无需申请SO2、NOX的总量指标。 |
| 五、排污许可证总量指标（吨/年） |
| 化学需氧量 | 氨氮 | 二氧化硫 | 烟尘 | 工业粉尘 |
| 六、上年度本企业污染物总量排放情况（吨/年） |
| 化学需氧量 | 氨氮 | 二氧化硫 | 烟尘 | 工业粉尘 |
| 七、建设项目环境影响评价预测污染物排放总量（吨/年） |
| 化学需氧量 | 氨氮 | 二氧化硫 | 烟尘 | 工业粉尘 |
| 0.03 | 0.0036 |  |  |  |
| 八、市生态环境局分局初审总量指标（吨/年） |
| 化学需氧量 | 氨氮 | 二氧化硫 | 烟尘 | 工业粉尘 |
| 市生态环境局环翠分局初审意见： （公章） 年 月 日 |
| 九、威海市生态环境局总量管理部门确认总量指标（吨/年） |
| 化学需氧量 | 氨氮 | 二氧化硫 | 烟尘 | 工业粉尘 |
| 威海市生态环境局总量管理部门意见： 经办人（签字）： （公章） 年 月 日 |

# Text boxes

下料

打压试漏

焊接

组装

机加工

噪声、废气、固废

噪声、固废

噪声

冷媒充注

产品

抽真空

噪声、废气、固废

整机调试

噪声

噪声

喷砂

机加工

焊装

预处理

下料

原料进厂

废气

噪声、固废

噪声、废气、固废

噪声、废气、固废

废气

打磨

合格品

整机调试

喷漆涂装

废气、噪声

废气、固废

噪声

产污车间

产

防护距离范围

拟建项目

拟建项目

图1A  拟建项目地理位置图（比例尺：1：166300）

搬迁前位置

拟建项目位置（已填海）

拟建项目位置

厂区位置

拟建项目

附图1B  拟建项目地理位置图（比例尺：1：18000）

危废库

附图2A  拟建项目厂区平面图（比例尺：1：2000）

一般固废库

本期项目车间

仓库

办公楼

喷砂房

排气筒1#

仓库

排气筒2#

喷烤房

本期项目车间

科研中心

排污口

切割区域

加工中心区域

焊接区域

入口

喷砂房

排气筒1#

排气筒2#

喷烤房

入口

组装区域

其他车、铣等机加工区域

检测区域

注：均为一层

附图2B  拟建项目车间平面布置示意图（比例尺：1:600）

图3  省生态红线规划划定的威海市生态保护红线图

项目位置